6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

# A munkavédelemről szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. §-ának (4) bekezdésében, valamint a 39. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az építésügyi és városfejlesztési miniszterrel, a közlekedési miniszterrel, az Országos Vízügyi Hivatal elnökével, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség vezetőjével, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rendelem:

# 1. § A rendelet hatálya kiterjed minden olyan munkahelyre, ahol keszonmunkát végeznek.

# 2. § A keszonmunkákra vonatkozó előírásokat az e rendelet mellékleteként kiadott szabályzat tartalmazza.

# 3. § Az e rendeletben foglaltak egészségügyi (munka- és foglalkozás-egészségügyi) vonatkozású előírásai végrehajtásának ellenőrzésére, hiányosságok észlelése esetén pedig a szükséges intézkedések megtételére az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség jogosult.

# 4. § Ez a rendelet 1987. július 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 4/1981. (III. 31.) EüM rendelet 1. számú mellékletében a dekompressziós aeropathiánál (caissonbetegség, búvárbetegség) előírt időszakos orvosi vizsgálat gyakoriságát szabályozó rendelkezés hatályát veszti; 2. §-ának (1) bekezdése pedig a következőkkel egészül ki; „A keszonmunkát végzők munkaköri alkalmasságának előzetes és időszakos orvosi vizsgálatára, ennek igazolására és a vizsgálatot végző szervekre külön jogszabály az irányadó.”

Melléklet a 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelethez

###### Szabályzat a keszonmunkákra

1. Általános rendelkezések

# 1.1. A túlnyomásos munkahelyeken foglalkoztatott dolgozók egészségügyi ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítása, illetve működtetése (pl. rendelő, gyógyzsilip stb.) a munkáltató feladata. A túlnyomásos munkahelyeket és a hozzá kapcsolódó berendezéseket a tervezésre, létesítésre vonatkozó központi és ágazati előírások figyelembevételével kell kialakítani.

# 1.2. A munka végrehajtására a munkáltatónak részletes technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási utasításokat kell készíteni.

# 1.3. A túlnyomásos légtérben végzett tevékenységet, annak megkezdése előtt 15 nappal, a munkáltató bejelenti az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség), megjelölve:

# a) a tevékenység megkezdésének helyét és időpontját;

# b) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos nevét, címét, elérhetőségeit;

# c) a túlnyomásos légtérben dolgozók számát;

# d) a gyógyzsilip helyét és a gyógyzsilipet működtető nyilatkozatát a dolgozók fogadásáról.

# 1.4. A túlnyomásos munkahelyen a kompresszorgépházakat (légsűrítőgépházakat) a bekövetkezhető talajsüllyedések és omlások övezetén kívül biztonságosan kell elhelyezni.

# 1.5. A kompresszorok szívócsöveit az uralkodó szélirány felőli oldalon, a kipufogócsövet, továbbá a füstgázokat termelő műhelyeket, a porképződéssel járó munkaterületeket ezzel ellentétes oldalon kell elhelyezni.

# 1.6. A kompresszorokat úgy kell megválasztani, hogy minimálisan az alábbi légmennyiség befúvására legyenek alkalmasak:

# +50 kPa túlnyomás esetén 26,6 m3/fő/óra

# +100 kPa túlnyomás esetén 20,0 m3/fő/óra

# +150 kPa túlnyomás esetén 16,0 m3/fő/óra

# +200 kPa túlnyomás esetén 13,3 m3/fő/óra

# +250 kPa túlnyomás esetén 11,5 m3/fő/óra

# +300 kPa túlnyomás esetén 11,5 m3/fő/óra

# 1.7. Ha a nyomás alatt álló légtér nagysága - az egyidejűleg a munkatérben dolgozók létszámát figyelembe véve - egy dolgozóra vetítve a 10 m3-t meghaladja, az 1.6. pontban előírt légmennyiséget az alábbi szorzószámmal szabad csökkenteni:

| Az egy főre eső légtérfogat m3-ben | Szorzószám |
| --- | --- |
| -10 m3-ig | 1,0 |
| 11-15 m3-ig | 0,9 |
| 16-20 m3-ig | 0,8 |
| 21-30 m3-ig | 0,7 |
| 31-50 m3-ig | 0,6 |
|  | 50 m3 felett |  | 0,5 |

# 1.8. A levegőszolgáltatást egy üzemelő és egy tartalék kompresszor beállításával kell biztosítani, melyek egymástól független villamos, vagy/és robbanómotoros hajtással legyenek működtethetők. Villamos hálózati energiaforrás alkalmazása esetén egymástól függetlenül kettős betáplálást, vagy aggregátoros tartalék áramforrást kell kialakítani. Mind az üzemi, mind a tartalék kompresszort úgy kell méretezni, hogy a szükséges levegőmennyiséget és nyomást külön-külön és folyamatosan tudják szolgáltatni.

# 1.9. Ha üzemszerűen több kompresszorból álló kompresszortelep alkalmazása válik szükségessé, ezek létesítményét az előbbi követelmények betartásával úgy kell biztosítani, hogy a gépek 50%-a elég legyen a szükséges üzemi nyomás folyamatos fenntartására.

# 1.10. Ha a tartalék erőgép robbanómotor, ennek működését műszakonként beindítással ellenőrizni kell.

# 1.11. A munka megvilágítását a helyi körülményekhez igazodó műszaki eszközökkel kell biztosítani.

2. Légvezetékek, légzsilipek, aknacsövek, vészkijáratok

# 2.1. A légvezetéket, a légzsilipeket (személy-, anyag- és gyógyzsilip), továbbá az aknacsöveket, meder alatti alagutak mentőhídjait és vészkijáratait a vonatkozó szabványelőírások szerint kell kialakítani.

# 2.2. A személyzsilipet úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen a túlnyomás alatti munkatérben tartózkodó valamennyi dolgozó egy időben történő befogadására. A személyzsilipben legyen világítás, telefon, hőmérő, feszmérő, óra, fűtőkészülék.

3. Szociális létesítmények

# A túlnyomásos munkahely dolgozói számára a szociális létesítményeket úgy kell kiépíteni, hogy a kizsilipelés után a meleg vízzel történő zuhanyozás várakozás nélkül végrehajtható legyen.

4. Keszonorvosi rendelő

# 4.1. Ha a túlnyomás 100 kPa (1,0 bar) vagy annál nagyobb, a személyzsiliptől legfeljebb 200 méternyire gyógyzsilippel felszerelt keszonorvosi rendelőt kell létesíteni.

# 4.2. A keszonorvosi rendelőt várószobával, felszerelt rendelőhelyiséggel, 2-3 ágyas fektető szobával, zuhanyozóval és WC-vel kell kialakítani. Az orvosi rendelő mellett ügyeletes orvosi szobát is kell létesíteni.

# A keszonorvosi rendelőhöz szervesen kapcsolni kell az oxigénpalack-tároló helyiségeket.

# 4.3. A gyógyzsilipet az alábbiak szerint kell üzemben tartani:

# a) a gyógyzsilipet bezsilipelő előkamrával kell felszerelni,

# b) a zsilip belső szabad magasságának legalább 1,90 m magasnak kell lennie,

# c) a zsilipbejárat olyan méretű legyen, hogy a beteget hordággyal is be lehessen vinni a gyógyzsilipbe,

# d) a zsilip alapterületét úgy kell megállapítani, hogy abba legalább két ágy beállítható legyen és a két ágy között legalább 70 cm-es átjárót kell biztosítani,

# e) a gyógyzsilipet ugyanazokkal a műszerekkel és szerelvényekkel kell felszerelni, amelyekkel a személyzsilipet,

# f) a gyógyzsilipet oxigéntartállyal, reduktorral és a belélegeztetéshez szükséges felszereléssel kell ellátni. Az oxigéntartályt a zsilipen kívül kell elhelyezni.

# 4.4. Az orvosi rendelőt külön telefonvonallal kell ellátni úgy, hogy a rendelő, a gyógyzsilip, a gépház, az építésvezetőség és a munkahely között fennálljon az állandó telefonösszeköttetés.

5. Orvosi, elsősegélynyújtó és mentőszolgálat

# 5.1. A túlnyomás alatt álló munkatérben megfelelő felszerelést kell tartani a megbetegedett vagy sérült dolgozók szállítására, valamint a keszonból az aknacsövön keresztül való kiemelésére (pl. hordágy, felvonó stb.).

# 5.2. A 100 kPa (1,0 bar), vagy annál nagyobb túlnyomásban végzett munka tartama alatt és azt követően még 24 óráig a keszonorvosi rendelőben orvosi ügyeletet kell tartani.

# A keszonorvos (helyettes) nevét, lakcímét, telefonszámát az irodában és a rendelőben feltűnő helyen állandó jelleggel ki kell függeszteni.

# 5.3. Minden munkakamrába egyidejűleg két, a szükséges elsősegélynyújtási ismeretekkel rendelkező dolgozót kell beosztani.

# 5.4. A túlnyomásos levegőben végzett munka megkezdéséről a munkáltatónak írásban értesítenie kell az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját, és közölnie kell a rendelkezésre álló gyógyzsilipek helyét.

6. Üzemeltetés

# 6.1. A túlnyomást folyamatos ellenőrzéssel állandó szinten kell tartani, a nyomásingadozást meg kell akadályozni. Ha a préslégszerszámok használata következtében a nyomás emelkedik, a szifoncsövön át a levegőt ki kell bocsátani úgy, hogy a munkatérben a légnyomás változatlan maradjon.

# 6.2.  Ha a munkatér légnyomását emelni kell, a nyomásfokozódás 24 óra alatt 10 kPa-t (0,1 bart) nem haladhatja meg. Amennyiben műszaki okokból a nyomást ennél gyorsabb ütemben kell emelni, az ott dolgozók munkaidejét a 10.6. pont szerint csökkenteni kell.

7. Légcsere

# Minden sűrített levegős munkatérben dolgozó személy számára az 1.6 és az 1.7. pontokban előírt levegőmennyiséget biztosítani kell. Ezen túlmenően a légcserét a szükségletnek megfelelően fokozni kell úgy, hogy a hőmérséklet a 300 °K (27 °C EH) értéket, illetve a levegőszennyeződés a szabványokban előírt, valamint a 8.1. pontban megengedett felső határértéket még átmenetileg se haladja túl.

8. Levegőszennyeződés vizsgálat

# 8.1. A munkatér levegőjének szennyeződését szén-monoxidra, szén-dioxidra, kénhidrogénre és metánra - amennyiben a sűrített levegős munkatérben hegesztés is folyik, akkor nitrózus gázokra, hegesztési füstökre - is vizsgálni kell. A vizsgálatokat a külön jogszabály által előírt feltételeknek megfelelő laboratórium végezheti. A vizsgálat idejét és a vonatkozó szabványok figyelembevételével előírt gyakoriságát a technológiai utasításban a munkáltató határozza meg.

# A túlnyomásos levegő szennyeződése a munkatérben:

# a szén-dioxid 2500 mg/m3-t,

# a metán 200 mg/m3-t,

# az egyéb légszennyező anyagok (gázok, gőzök és porok) pedig a külön jogszabályban előírt értékeket nem haladhatják meg.

# 8.2. Ha a munkahely levegője a megengedett értéknél nagyobb mértékben elszennyeződött, a munkát be kell szüntetni. A munkát csak a munkakamra kiszellőztetése és a szennyezés okainak megszüntetése után szabad folytatni.

# 8.3. Ha a munkahely levegője a megengedett értéknél nagyobb mértékben elszennyeződött, a munkát be kell szüntetni, és azt csak a munkakamra kiszellőztetése, valamint a szennyezés okainak megszüntetése, és ennek ismétlődő vizsgálattal történő alátámasztása után szabad folytatni. A munkáltató rögzíti a mérési adatokat és a mérés időpontját, valamint ezek mellékleteként megőrzi a mérési jegyzőkönyveket és dokumentumokat.

# 8.4. A berendezések tisztítását, a műszeres vizsgálatok végrehajtását a mért adatok pontos megadásával, az üzemi naplóban rögzíteni kell.

9. A munkavégzés személyi feltételei

Előzetes alkalmassági vizsgálat

# 9.1. Keszonmunkára csak a 9.5. pontban megjelölt munkavédelmi hatóság által alkalmasnak minősített, 20-40 éves munkavállalókat - a külön jogszabályban előírtakat is figyelembe véve - szabad alkalmazni. A dolgozókat előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatra kell küldeni.

# 9.2. A 40 éven felüli dolgozót csak kivételesen, a munkavédelmi hatóság engedélyével szabad tovább foglalkoztatni.

Időszakos alkalmassági vizsgálat

# 9.3. Minden túlnyomásnak kitett munkahelyen foglalkoztatott, vagy rendszeresen ilyen munkahelyre leszálló személyt havonta időszakos alkalmassági vizsgálatnak kell alávetni. Félévenként az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatnál előírt szakvizsgálatokat is el kell végezni.

# 9.4. Orvosi vizsgálatot kell végezni minden esetben, ha valaki betegség miatt 3 napot meghaladó táppénzes állományban volt, illetve, ha a dolgozó munkakezdésnél bármilyen panaszt jelez.

# 9.5. Az előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) véleményének figyelembevételével az egészségügyi hatóság által erre kijelölt foglalkozás-egészségügyi szolgálat végzi.

Másodfokú alkalmassági vélemény

# 9.6. Ha a munkáltató vagy a dolgozó nem ért egyet a keszonmunkára vonatkozó alkalmassági vizsgálaton hozott orvosi véleménnyel, felülvizsgálatot kérhet az OMFI-nél szervezett másodfokú bizottságtól.

Bejegyzés a dolgozók orvosi igazolványába

# 9.7. Alkalmazásakor a keszonmunkást a munkaköri alkalmassági vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak orvosi igazolvánnyal kell ellátni.

# A dolgozó ezt a túlnyomásban végzett munkára vonatkozó igazolványt köteles állandóan magánál hordani.

# 9.8. A túlnyomásban dolgozók orvosi igazolványába az orvosi alkalmasságot véleményező orvos bejegyzi, hogy

# a) a dolgozó a túlnyomásos légtérben (keszonban) dolgozik;

# b) a munkáltató hol biztosította a dolgozó megbetegedése esetén szükséges gyógyzsilipelés lehetőségét.

Műszaki irányítás és ellenőrzés

# 9.9. Túlnyomásban végzett munka irányítását és ellenőrzését csak kellő gyakorlattal és szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező mérnök végezheti. Ennek érdekében az ilyen munkahelyeken 24 órás folyamatos mérnöki szolgálatot kell szervezni. A szolgálatot teljesítő mérnök nevét és munkahelyen belüli tartózkodási helyét a munkahelyen kifüggesztett táblán kell feltüntetni. A szolgálatot teljesítő mérnök a szolgálat tartama alatt a megjelölt munkahelyet nem hagyhatja el.

# 9.10. A túlnyomásos munkatérben a munkavégzést szakirányú középfokú műszaki képesítéssel és kellő gyakorlattal rendelkező felelős személynek (keszonmester, alagútmester) kell irányítania.

# A felelős személy távollétében munkát nem szabad végezni.

10. A munkavégzés egészségügyi előírásai

Munkaidő, várakozás, be- és kizsilipelés

# 10.1. Keszonmunkában töltött időnek kell tekinteni a túlnyomásos levegőben töltött, a be- és kizsilipelési, valamint a kötelező várakozási időt együttesen.

# 10.2. A túlnyomásos levegőben tölthető munkaidőt a túlnyomás értékétől függően, a 13. pontban található táblázatok tartalmazzák.

# 10.3. A túlnyomásos levegőben tölthető munkaidőt túllépni tilos.

# A túlnyomásos levegőben megengedett munkaidőt (lásd: 13. pont) megszakítás nélkül kell eltölteni.

# 10.4. A várakozási idő leteltétől számított 12 órán belül, ugyanazt a dolgozót újabb műszakban foglalkoztatni tilos.

# 10.5. A kizsilipelési és a kötelező várakozási időértéket a 13. pont szerint kell betartani. Indokolt esetben ezeknek az időértékeknek a felemelését a keszonorvos elrendelheti.

# 10.6. Túlnyomásos levegőben még nem foglalkoztatott munkások számára a 13. pontban feltüntetett munkaidőt négy napon át az alábbiak szerint kell csökkenteni:

# Az 1. nap: kétharmadával

# a 2. nap: felével

# a 3. nap: egyharmadával

# a 4. nap: egynegyedével.

# A munkaidő tartamát ezekben az esetekben a keszonorvos megfigyelései alapján szabad változtatni.

# 10.7. A dolgozó bezsilipeléseihez a nyomás egyenletes növelésével a következő időket kell biztosítani:

|  | Bezsilipelés időtartama |  |
| --- | --- | --- |
| 100 kPa többletnyomásig | 05 perc |  |
| 130 kPa többletnyomásig | 06 perc |  |
| 160 kPa többletnyomásig | 07 perc |  |
| 180 kPa többletnyomásig | 08 perc |  |
| 220 kPa többletnyomásig | 09 perc |  |
| 260 kPa többletnyomásig | 11 perc |  |
| 320 kPa többletnyomásig | 12 perc |  |

# 10.8 A bezsilipelést kizárólag kompresszorból vett, friss levegővel szabad végezni. Erre a célra a munkatéri levegőt felhasználni tilos.

# 10.9. Ha a bezsilipelés alkalmával a dolgozók közül valakinél nem szűnő füldugulás, fülfájás vagy fejfájás (homlok, illetve arcüreg fájdalom) jelentkezik, a bezsilipelést félbe kell szakítani és a dolgozó kizsilipelését haladéktalanul meg kell kezdeni.

# A kizsilipelést haladéktalanul el kell végezni túlnyomásos munkatérben dolgozó(k) bármilyen egyéb rosszulléte esetén is.

# 10.10. Ha a kizsilipelés a munkatérből a 14. pontban foglaltaknál gyorsabban történt, a kizsilipelt személyeket a gyógyzsilipben a munkahelyen uralkodó túlnyomás alá kell helyezni, majd ezt követően a 14. pontban foglaltak szerint kell kizsilipelni.

# 10.11. A nyomást úgy kell csökkenteni, hogy a kibocsátó szelep kinyitásával egyidejűleg a túlnyomásos levegőt bebocsátó szelep megnyitásával gondoskodni kell a friss levegő folyamatos beáramlásáról. Friss levegőt közvetlenül a kompresszorból kell nyerni.

# 10.12. A be- és kizsilipelés menetének ellenőrzésére a munkakamra személyzsilipére a vállalat köteles olyan nyomásregisztráló műszert felszerelni, amely a légnyomás változását a zsilipelési idővel önműködően, grafikusan ábrázolja. A be- és kizsilipelés adatait személyenként is rögzíteni kell. Ezeket az okmányokat öt évig meg kell őrizni.

# 10.13. Túlnyomásos munkatérben a dolgozók a munkahelyüket csak a kötelező várakozási idő letelte után hagyhatják el.

# 10.14. A túlnyomásos munkatérben egyidejűleg 2 személynél kevesebb nem tartózkodhat.

# 10.15. A vállalat munkavédelmi szabályzatában elő kell írni, hogy a bezsilipelés előtt 8 órán belül szeszes italt fogyasztani tilos. A dolgozók alkoholmentes - munkára alkalmas - állapotát munkakezdés előtt és munkaidő alatt rendszeresen ellenőrizni kell.

# Ugyancsak munkavédelmi szabályzatban kell előírni, hogy a túlnyomásos légtérben dohányozni tilos. A bezsilipelés előtt ellenőrizni kell, hogy a dolgozók dohányzási kellékeket a túlnyomásos munkahelyre ne vigyenek magukkal.

# 10.16. 100 kPa (1,0 bar) vagy azt meghaladó túlnyomásban foglalkoztatott dolgozókat munkába állítás előtt a mukáltatónak részletesen ki kell oktatni a túlnyomásban végzett munka szabályaira, a helytelen munkahelyi magatartásból eredő veszélyekre, a megbetegedést jelző tünetekre, valamint ezek következményeire.

# 10.17. A munkáltatónak munkavédelmi oktatásokkal kell gondoskodni arról, hogy a dolgozók megbetegedésüket, rosszullétüket bezsilipelés előtt jelentsék. Ilyen esetben a dolgozót azonnal orvosi vizsgálatra kell utasítani.

# 10.18. A munkáltatónak figyelmeztetnie kell a dolgozókat, hogy ha a munkahely elhagyása után bármilyen rosszullétet, szédülést, fájdalmat éreznek vagy más panaszuk van, haladéktalanul vissza kell térniük a munkahelyre és jelentkezniük kell a keszonorvosi rendelőben.

# 10.19. Gondoskodni kell arról, hogy a különböző munkafolyamatokhoz az előírt munkaruha, munkacipő, illetve egyéni védőfelszerelések a túlnyomásos térben, mindenkor száraz állapotban, az ott dolgozók teljes létszámának megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak.

11. A zsilipelés végrehajtása

# 11.1. A személyek zsilipelését, anyagzsilipek, anyagpipák kezelését csak a technológiai és munkavédelmi ismeretekből vizsgát tett, gyakorlattal rendelkező kijelölt zsilipes irányíthatja.

# 11.2. A kijelölt zsilipes a zsilipet, illetve a várakozási idő alatt a munkateret csak akkor hagyhatja el, ha leváltották, vagy minden más személy eltávozott. A zsilipesnek a munkatér elhagyása előtt a zsilipet le kell zárnia.

# 11.3. Amíg bárki a munkatérben tartózkodik, a zsilipet a munkatér felé nyitva kell tartani.

# 11.4. A zsilipesnek a berendezéseken észlelt sérülésekről és hibákról szóban haladéktalanul jelentést kell tennie a munkavégzést irányító keszonmesternek és mérnöknek, illetve az alagútmesternek, valamint a keszonorvosnak. A szóban történt jelentést a zsilipesnek írásban is meg kell tennie az erre a célra rendszeresített naplóban. A bejegyzés tudomásulvételét az illetékesek aláírásukkal kötelesek igazolni.

# 11.5. A túlnyomásos levegőben történt megbetegedés esetén a beteg kizsilipelésének megkezdése csak a keszonorvos utasítására történhet.

# 11.6. Alagúti anyagzsilipben személyeknek tartózkodni nem szabad.

# 11.7. A zsilipkezelő a kizsilipelés előtt köteles erről meggyőződni és ezt követően a zsilipajtó lezárása után adhat jelt a kizsilipelésre.

# 11.8. A zsilipes rosszullétét, megbetegedését azonnal jelenteni kell a keszonmesternek, illetőleg az alagútmesternek és az orvosnak. Munkahelyét csak a helyettes megérkezése és a szolgálat átadása után hagyhatja el.

# 11.9. A túlnyomás mértékére vonatkozó rendelkezést csak a túlnyomásban végzett munkát irányító mérnök adhatja ki, a keszonorvossal történt egyeztetés alapján.

# 11.10. Egy aknacsöves (kombinált) zsilip aknacsövének toldásakor a munkakamrából mindenkit el kell távolítani.

# 11.11. Az aknacső lecsavarozása után a légnyomást a kizsilipelési előírás és idő betartásával kell csökkenteni.

12. Eljárás keszonbetegség esetén

# 12.1. A rosszulléttel jelentkező dolgozót haladéktalanul a gyógyzsilippel ellátott orvosi rendelőbe kell eljuttatni.

# 12.2. A gyógyzsilipbe való bezsilipelést és kizsilipelést csak a keszonorvos utasítására szabad elvégezni.

# A gyógyzsilipbe bezsilipelt személyt felügyelet nélkül hagyni nem szabad.

# 12.3. A gyógyzsilipeléskor a következő előírásokat kell betartani:

# a) eszméletlen vagy súlyos állapotban levő dolgozó kizsilipelésekor a beteggel együtt a zsilipben keszonorvosnak is kell tartózkodnia;

# b) gyógyzsilipelés végrehajtásakor a zsilipben a hőmérsékletnek lehetőleg +20-+22 °C-nak kell lennie.

# 12.4.

# 12.5. A kizsilipelést szakaszosan vagy folyamatosan szabad végezni. Szakaszos kizsilipelés alkalmazásánál két lépcső között a nyomáscsökkentés sebessége nem lehet több mint 40,7 kPa/perc. Folyamatos kizsilipelés végzésekor a zsilipet olyan kizsilipelő csappal kell ellátni, melynek maximális kinyitása esetén sem gyorsítható a kizsilipelés teljes időtartama.

13. Túlnyomás alatt tölthető munkaidő és várakozási időértékek a kizsilipelés befejeztével

(a várakozási időt a betegzsilip közelében kell eltölteni)

| Túlnyomás a munkatérben (kPa) | Túlnyomás alatt tölthető munkaidő (bezsilipeléssel együtt) órában | Kötelező várakozási idő órában |
| --- | --- | --- |
| 100-110 | 8 | - |
| 111-120 | 6 | 0,5 |
| 121-140 | 6 | 0,5 |
| 141-160 | 6 | 1,5 |
| 161-180 | 6 | 2,0 |
| 181-200 | 4 | 2,5 |
| 201-220 | 4 | 3,0 |
| 221-240 | 4 | 3,0 |
| 241-260 | 4 | 3,0 |
| 261-280 | 3 | 3,5 |
| 281-300 | 3 | 4,0 |
| 301-320 | 3 | 4,0 |
| 321-340 | 3 | 4,0 |

14. Kizsilipelési táblázatok 1-5.

14.1. pont

##### 1. számú kizsilipelési táblázat

[Használandó, ha a túlnyomásban tartózkodás időtartama (T) a bezsilipeléssel együtt, 
T ≤ 1 óra]

| A | B |
| --- | --- |
|  | Szakaszos kizsilipelés ideje percekben |  | Folyamatos kizsilipelés |
| túlnyomás a munkatérben | különböző nyomástartományban eltöltendő idő | össz idő | össz idő |
| (kPa) | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | percekben | percekben |
| 100-120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 | 03 |
| 121-140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 | 04 |
| 141-160 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 05 | 05 |
| 161-180 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 06 | 06 |
| 181-200 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 10 |
| 201-220 |  |  |  |  |  |  | 5 | 15 | 25 | 20 |
| 221-240 |  |  |  |  |  |  | 5 | 20 | 30 | 25 |
| 241-260 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 40 | 35 |
| 261-280 |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 35 | 55 | 50 |
| 281-300 |  |  |  |  |  | 5 | 15 | 40 | 65 | 60 |
| 301-320 |  |  |  |  | 5 | 5 | 20 | 40 | 75 | 70 |
| 321-340 |  |  |  |  | 5 | 10 | 25 | 40 | 85 | 80 |

14.2. pont

1. számú kizsilipelési táblázat

[Használandó, ha a túlnyomásban tartózkodás időtartama (T) a bezsilipeléssel együtt, 
1 < T ≤ 2 óra]

| A | B |
| --- | --- |
|  | Szakaszos kizsilipelés ideje percekben |  | Folyamatos kizsilipelés |
| túlnyomás a munkatérben | különböző nyomástartományban eltöltendő idő | össz idő | össz idő |
| (kPa) | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | percekben | percekben |
| 100-120 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 8 | 5 |
| 121-140 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 10 |
| 141-160 |  |  |  |  |  |  | 5 | 20 | 30 | 25 |
| 161-180 |  |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 45 | 40 |
| 181-200 |  |  |  |  |  | 5 | 15 | 35 | 60 | 55 |
| 201-220 |  |  |  |  |  | 5 | 25 | 40 | 75 | 70 |
| 221-240 |  |  |  |  | 5 | 10 | 30 | 40 | 90 | 85 |
| 241-260 |  |  |  |  | 5 | 20 | 35 | 40 | 105 | 100 |
| 261-280 |  |  |  | 5 | 10 | 25 | 35 | 40 | 120 | 115 |
| 281-300 |  |  |  | 5 | 15 | 30 | 35 | 45 | 140 | 130 |
| 301-320 |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 155 | 145 |
| 321-340 |  |  | 5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 165 | 155 |

14.3. pont

3. számú kizsilipelési táblázat

[Használandó, ha a túlnyomásban tartózkodás időtartama (T) a bezsilipeléssel együtt, 
2 < T ≤3 óra]

| A | B |
| --- | --- |
|  | Szakaszos kizsilipelés ideje percekben |  | Folyamatos kizsilipelés |
| túlnyomás a munkatérben | különböző nyomástartományban eltöltendő idő | össz idő | össz idő |
| (kPa) | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | percekben | percekben |
| 100-120 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 13 | 10 |
| 121-140 |  |  |  |  |  |  | 5 | 20 | 30 | 25 |
| 141-160 |  |  |  |  |  |  | 10 | 35 | 50 | 45 |
| 161-180 |  |  |  |  |  | 5 | 20 | 40 | 70 | 65 |
| 181-200 |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 40 | 85 | 80 |
| 201-220 |  |  |  |  | 5 | 15 | 35 | 40 | 100 | 95 |
| 221-240 |  |  |  |  | 10 | 25 | 35 | 45 | 120 | 115 |
| 241-260 |  |  |  |  | 15 | 30 | 35 | 45 | 140 | 130 |
| 261-280 |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 150 | 145 |
| 281-300 |  |  | 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 170 | 160 |
| 301-320 |  | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 185 | 175 |
| 321-340 | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 200 | 190 |

14.4. pont

4. számú kizsilipelési táblázat

[Használandó, ha a túlnyomásban tartózkodás időtartama (T) a bezsilipeléssel együtt, 
3 < T ≤ 4 óra]

| A | B |
| --- | --- |
|  | Szakaszos kizsilipelés ideje percekben |  | Folyamatos kizsilipelés |
| túlnyomás a munkatérben | különböző nyomástartományban eltöltendő idő | össz idő percekben | össz idő percekben |
| (kPa) | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |  |  |
| 100-120 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 18 | 15 |
| 121-140 |  |  |  |  |  |  | 5 | 30 | 40 | 35 |
| 141-160 |  |  |  |  |  |  | 15 | 40 | 60 | 55 |
| 161-180 |  |  |  |  |  | 5 | 25 | 45 | 80 | 75 |
| 181-200 |  |  |  |  | 5 | 15 | 30 | 45 | 100 | 95 |
| 201-220 |  |  |  |  | 10 | 20 | 35 | 45 | 115 | 110 |
| 221-240 |  |  |  | 5 | 15 | 25 | 40 | 45 | 135 | 130 |
| 241-260 |  |  | 5 | 5 | 25 | 30 | 40 | 45 | 155 | 150 |
| 261-280 |  |  | 5 | 15 | 25 | 30 | 40 | 45 | 170 | 160 |
| 281-300 |  | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 185 | 175 |
| 301-320 | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 200 | 190 |
| 321-340 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 220 | 210 |

14.5. pont

5. számú kizsilipelési táblázat

[Használandó, ha a túlnyomásban tartózkodás időtartama (T) a bezsilipeléssel együtt, 
4 < T óra]

| A | B |
| --- | --- |
|  | Szakaszos kizsilipelés ideje percekben |  | Folyamatos kizsilipelés |
| túlnyomás a munkatérben | különböző nyomástartományban eltöltendő idő | össz idő | össz idő |
| (kPa) | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | percekben | percekben |
| 110-120 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 25 | 20 |
| 121-140 |  |  |  |  |  |  | 5 | 35 | 45 | 40 |
| 141-160 |  |  |  |  |  | 5 | 20 | 40 | 70 | 65 |
| 161-180 |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 45 | 90 | 85 |
| 181-200 |  |  |  |  | 5 | 20 | 35 | 45 | 110 | 105 |
| 201-220 |  |  |  | 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | 135 | 130 |
| 221-240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241-260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261-280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301-320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321-340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Megjegyzés: a vastag vonal alatt csak rendkívüli esetben - pl. mentés - . Vö.: 13. pont.)