25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

# A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. §-a (4) bekezdésének da)-db) pontjaiban, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük el:

###### A rendelet célja

# 1. § E rendelet célja a munkahelyen jelen lévő vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedések meghatározása.

###### A rendelet hatálya

# 2. § (1) E rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivétellel - kiterjed minden olyan tevékenységre, amelynek során az Mvt. szerinti szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyt (a továbbiakban: munkavállaló) veszélyes anyag és veszélyes készítmény hatása érheti.

# (2) E rendelet fém-ólomra és az ólom ionos vegyületeire vonatkozó előírásai nem alkalmazhatóak

# a) az alkilezett ólomvegyületekkel kapcsolatos tevékenységekre,

# b) a tengeri szállításra,

# c) a légi szállításra, valamint

# d) az ólomtartalmú ércek bányászatára és külfejtésére és a bányászat, illetve külfejtés helyszínén történő dúsítására.

# (3) A munkahelyen előforduló rákkeltő hatású anyagokkal kapcsolatos előírásokat külön jogszabály tartalmazza.

# (4) A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények szállítása vonatkozásában e rendelet előírásai az irányadók azzal, hogy külön jogszabály eltérő rendelkezéseket tartalmazhat.

###### Fogalommeghatározások

# 3. § E rendelet alkalmazásában

# a) veszélyes anyag: valamennyi a Kbtv. alapján veszélyesként osztályozott anyag;

# b) veszélyes készítmény: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap;

# c) expozíció: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót (az adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül) éri; mennyiségi meghatározására a munkahely légterében lévő ún. expozíciós koncentráció vagy az expozíciós terhelés (szervezetbe időegység alatt jutó vegyi anyag dózis) és az expozíciós idő szorzata szolgál;

# d) expozíció becslés: azon tevékenység, mely magában foglalja az expozíció mérését, illetőleg mérés hiányában a feltételezhetően „megszökött” anyag becsült tömegének munkatérben valószínűsíthető hígulásából adódó légtér-koncentráció becslését;

# e) expozíciós idő: a munkavállaló által a vegyi anyaggal szennyezett munkatérben eltöltött napi, heti és éves időtartam órákban, napokban, hetekben kifejezve;

# f) munkakörnyezeti monitorozás: a munkahely légterében jelen lévő veszélyes anyagok koncentrációjának meghatározott időközönkénti, illetve folyamatos mérése és regisztrálása;

# g) veszély: egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása;

# h) kockázat: a veszély megvalósulásának a valószínűsége;

# i) aszfixiát (fulladást) okozó anyagok: egyszerű fojtó- vagy inert gázok, pl. acetilén, argon, etán, etilén, hélium, hidrogén, metán, neon, propán, propilén, amelyek meghatározott koncentrációt elérve a légtérből az oxigént kiszorítják és az oxigén aránya a normális atmoszférás nyomáson 18% (V/V) alá csökken, aminek következtében elégtelen oxigénellátás tünetei lépnek fel;

# j) por (szálló por): a munkahelyi levegőben lebegő por;

# k) rostszerkezetű por: olyan részecskékből álló por, amelyeknek hossza nagyobb mint 5 µm, míg a leghosszabb átmérőre merőleges legszélesebb átmérője kisebb mint 3 µm, a szálhossz és a szálátmérő aránya nagyobb, mint 3:1;

# l) szemcsés szerkezetű por: olyan részecskékből álló por, amelyek leghosszabb átmérőjének és az arra merőleges legszélesebb átmérőjének aránya 3:1 vagy kisebb;

# m) expozíció-hatás összefüggés elemzése: a toxikológia szabályai alapján elvégzett, a determinisztikus dózishatás esetében a hatástalan küszöb- és letális koncentráció-, a sztochasztikus hatású anyagok esetében a 10 mikrorizikó kockázatot jelentő szint meghatározása;

# n) kockázatértékelés: az expozíció okozta hatás összehasonlítása a méréssel vagy becsléssel nyert expozíció - determinisztikus anyagok esetében - küszöb koncentrációjával, illetve sztochasztikus anyagok esetében a 10 mikrorizikót jelentő ún. eltűrhető kockázati szinttel;

# o) totális por vagy belélegezhető por: a munkalégtérben lebegő (szálló) pornak az a része, amely képes a légzőrendszerbe jutni és annak supra-(extra-) vagy intrathoracalis részébe kiülepedni; jellemzője a szállópor munkalégtéri koncentrációja mg/m3-ben;

# p) egészségkárosító kockázat: a munkahelyi légtérben lévő szennyező anyag koncentrációja meghaladja a határértéket vagy határérték hiányában a munkáltató által a biztonsági adatlapok valamennyi adatának figyelembevételével végzett kockázatbecslés a kockázat mértékét csökkentendőnek jelzi. Határérték hiányában az eltűrhető szennyezettségi szintnek - az anyag egyéb veszélyeinek figyelembevételével - a NOAEL egyötödét, illetve ennek hiányában a NOEL egytizedét kell tekinteni;

# q) NOAEL: nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje (No Observed Adverse Effect Level);

# r) NOEL: nem észlelt hatásszint (No Observed Effect Level).

###### Munkahelyi levegő és biológiai határértékek

# 4. § (1) A veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és csúcskoncentráció határértékeit, illetve maximális koncentrációk értékeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

# (2) Azon veszélyes anyagokat és készítményeket, amelyek biológiai monitorozása kötelező, ezek biológiai expozíciós mutatóit és a biológiai expozíciós mutatókra vonatkozó megengedhető határértékeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

###### Veszélyes anyagok meghatározása és a kockázat becslése

# 5. § (1) A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban. A kockázatbecslést az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni

# a) veszély azonosítása,

# b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,

# c) az expozíció becslése,

# d) a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

# (2) A munkáltatónak a kockázatbecsléshez szükséges kiegészítő információkat be kell szereznie a gyártótól (importálótól), a forgalmazótól, illetőleg a beszállítótól (a továbbiakban együtt: beszállító). A kockázat értékelésénél figyelembe kell venni az 1. és 2. számú mellékletekben meghatározott határértékeket, valamint a már elvégzett egészségügyi vizsgálatok adatait is.

# (3) A munkáltató a kockázatbecslés alapján a Kbtv. 19. §-ával összhangban, a 6-7. §-okban foglaltak alapján megelőző intézkedéseket foganatosít. A kockázatbecslést dokumentálni kell. A kockázatbecslést újra el kell végezni, ha a munkahelyen, illetve a tevékenység végzésében olyan jelentős változások történtek, amelyek a korábbi becslést elavulttá teszik vagy foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok teszik azt indokolttá.

# (4) Amennyiben előre látható, hogy a munkavégzés jelentős többletexpozícióval jár, minden szükséges intézkedést meg kell tenni ennek elkerülésére és ezt a kockázat becslésénél figyelembe kell venni.

# (5) Amennyiben a munkavégzés több azonos szervre, szervrendszerre ható, illetőleg több karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító veszélyes anyag expozíciójával jár, az expozíciót az 1. számú melléklet 2.2. pontjában foglaltak szerint kell meghatározni.

# (6) Korábbiakban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kockázat becslése megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére vagy eltűrhető szintűre csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, illetve bevezették.

###### Általános alapelvek a veszélyes anyaggal kapcsolatos kockázatok becslésére és kezelésére

# 6. § (1) A munkáltató, a veszélyes anyaggal tevékenységet végző munkavállaló egészségének és testi épségének megóvása érdekében, köteles a szükséges megelőző intézkedéseket - az Mvt. 54. §-ának (2) bekezdésére tekintettel - végrehajtani.

# (2) A munkáltató köteles

# a) a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatokat megszüntetni,

# b) amennyiben ez nem lehetséges, a kockázatokat az egészséget nem károsító vagy eltűrhető szintre csökkenteni

# ba) a munkafolyamatok megtervezésével és megszervezésével,

# bb) a vegyi anyagok expozíciója elleni, megfelelő védőeszközök biztosításával,

# bc) műszaki intézkedésekkel,

# bd) a megfelelő karbantartási feladatok elvégzésével,

# be) a veszélyes anyagok expozíciójának kitett munkavállalók számának minimumra csökkentésével,

# bf) az expozíció intenzitásának és időtartamának a lehető legkisebb mértékűre történő csökkentésével,

# bg) megfelelő higiénés feltételek biztosításával, beleértve a dohányzás, étkezés, italfogyasztás, kozmetikai szerek használata, élelmiszer-tárolás megtiltását azokon a munkahelyeken, ahol a munkaterületet veszélyes anyagok szennyezhetik vagy a munkavállaló veszélyes anyagokkal kerülhet érintkezésbe,

# bh) a munkahelyen jelen lévő vegyi anyagok mennyiségének a munka jellegének megfelelő minimálisra történő csökkentésével,

# bi) megfelelő munkafolyamatok meghatározásával, beleértve a veszélyes anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos kezelését, tárolását és szállítását.

# (3) Ha az 5. § alapján végzett becslés a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat tárt fel, a 7-8. és 13. §-okban leírt különleges megelőző, védő és ellenőrző intézkedéseket kell alkalmazni.

# (4) Ha az 5. § alapján végzett kockázatbecslés eredménye azt mutatja, hogy a munkahelyen alkalmazott vegyi anyagok mennyisége miatt a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető veszély elhanyagolható mértékű, továbbá a meghozott intézkedések összhangban állnak az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakkal, a 7-8. §-okban meghatározott intézkedéseket nem kell alkalmazni.

###### Különleges megelőző és védő intézkedések

# 7. § (1) A munkáltató gondoskodik a munkahelyen a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető veszélyes anyagok által előidézett kockázatok megszüntetéséről vagy minimumra történő csökkentéséről.

# (2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a munkáltatónak a munkavállaló egészségét és biztonságát nem veszélyes anyag vagy kevésbé veszélyeztető veszélyes anyag alkalmazásával kell biztosítania. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztető anyaggal történő helyettesítése kizárt, a munkáltató az 5. §-ban foglaltak szerint gondoskodik a kockázatbecslés elvégzéséről és ezt dokumentálja.

# (3) Ha a tevékenység természete nem teszi lehetővé a kockázat (2) bekezdés szerinti helyettesítéssel történő kiküszöbölését vagy csökkentését, a munkáltató a kockázatok lehető legkisebbre történő csökkentéséről megelőző, valamint az egészséget és biztonságot védő intézkedések bevezetésével gondoskodik. A megelőző és védő intézkedések - fontossági sorrendben - a következők:

# a) megfelelő munka-, szabályozási és vezérlési folyamatok megtervezése,

# b) megfelelő munkaeszköz alkalmazása,

# c) kevésbé veszélyes anyagok alkalmazása,

# d) kollektív műszaki és egyéni védelem alkalmazása a kockázat keletkezési helyén,

# e) munkaszervezési intézkedések,

# f) egyéni védőeszközök alkalmazása, amennyiben az expozíció egyéb módon nem előzhető meg.

# (4) A munkáltató gondoskodik arról, hogy

# a) a munkavállalót olyan környezetben ne foglalkoztassa, ahol a munkahelyi levegőben a veszélyes anyag koncentrációja meghaladja az 1. számú melléklet 1-3. pontjaiban meghatározott határértéket,

# b) a munkavállalót munkavégzés közben hormon-, hormonhatású anyag, antibiotikum expozíciója ne érje, illetőleg aszfixiát okozó anyagnak az oxigén kiszorítását okozó koncentrációja ne alakulhasson ki,

# c) a külön jogszabály szerinti Biztonsági Adatlappal azonosítható anyagfajtákra vonatkozó nyilvántartást vezessenek a munkahelyeken alkalmazott veszélyes anyagokról. Ezt a nyilvántartást a munkavállaló és képviselői számára hozzáférhetővé kell tenni,

# d) a munkavállaló munkahelyi expozíciójára vonatkozó nyilvántartott adatokat a munkaviszony megszűnését követő 10 évig, rákkeltő hatású anyagok esetében 40 évig megőrizzék, valamint ezekhez a munkavállaló, valamint képviselőik hozzáférhessenek. A munkáltató megszűnése esetén a dokumentumokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézetének kell átadni.

# (5) A veszélyes anyagokkal szennyezett munkatérben foglalkoztatott munkavállalókra az 1. számú mellékletben meghatározott határértékek 8 órás referenciaidőre vonatkoznak. Amennyiben az expozícióban töltött munkavégzés időtartama rövidebb, mint a referenciaidő, a légtérszennyezettség mértéke akkor sem haladhatja meg az ÁK értéket.

# (6) A munkáltató köteles a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

# (7) A munkáltatónak az exponált munkavállalók expozíciójának tényét és mérés esetén a mérési adatokat, a mérés időpontját, illetőleg ezek mellékleteként a mérési jegyzőkönyveket, dokumentumokat rögzíteni, illetve dokumentálni kell.

# (8) Amennyiben a munkavállaló határértékkel szabályozott veszélyes anyag hatásának lehet kitéve, a munkáltató köteles - az expozíció mértékétől, az anyag(ok) veszélyességétől és a technológia stabilitásától függő gyakorisággal - a veszélyes anyagok koncentrációját meghatározni és azt folyamatosan ellenőrizni.

# (9) Határérték-túllépés esetén a munkáltató megfelelő megelőző és védő intézkedéseket hoz a kialakult helyzet egészséget nem veszélyeztető és biztonságos megoldására, továbbá az eseményt írásban rögzíti és azt a (4) bekezdés d) pontja szerinti időtartamig megőrzi.

# (10) Az 5-6. §-okban szereplő kockázatbecslés és a megelőzésre vonatkozó általános alapelvek alapján a munkáltató a vegyi anyagok fizikai-kémiai hatásaiból származó veszélyek ellen olyan műszaki, illetve szervezeti intézkedéseket hoz, amelyek megfelelnek a tevékenység természetének, beleértve a tárolást, kezelést és az összeférhetetlen vegyi anyagok szétválasztását. Ennek keretében - fontossági sorrendben - az alábbi intézkedéseket kell hozni:

# a) megelőzni a tűz- és robbanásveszélyes anyagok koncentrációjának veszélyes szintre emelkedését vagy a kémiailag nem stabil anyagok veszélyes mennyiségének kialakulását,

# b) amennyiben az a) pont szerinti megelőzés nem lehetséges, megakadályozni olyan források jelenlétét, amelyek elősegíthetik a tűz és robbanás keletkezését vagy azokat a kedvezőtlen körülményeket, amelyek a kémiailag nem stabil anyagok és keverékeik veszélyes fizikai hatásainak növekedéséhez vezetnek,

# c) csökkenteni a tűz- és robbanásveszélyes anyagok égése során keletkező kémiailag nem stabil anyagok vagy keverékeik által okozott, a munkavállalók egészségére és biztonságára káros hatásokat, továbbá

# d) gondoskodni a munkahely, a berendezések és a gépek kielégítő irányításáról, a robbanást elfojtó berendezésekről, illetve a robbanási nyomás csökkentéséről.

###### Baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet leküzdése

# 8. § (1) A munkáltató a munkahelyen előforduló veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére intézkedési tervet - a mentési tervet is beleértve - készít. Abban az esetben, ha jelen rendeletben előírtakkal összeegyeztethető módon ezen kötelezettségének más jogszabály alapján már eleget tett, úgy új terv készítésére nem kötelezett, azonban a terveknek a biztonsági gyakorlatok és az elsősegélynyújtás gyakorlására vonatkozó előírásokat is tartalmazni kell. A belső védelmi tervnek nem kell tartalmaznia a más jogszabályok által már meghatározott követelményeket.

# (2) Az (1) bekezdés szerinti esemény előfordulásakor a munkáltató azonnal intézkedik a bekövetkező káros hatások csökkentése érdekében, és az érintett munkavállalót az intézkedéssel egyidejűleg tájékoztatja. Az érintett területen csak azon munkavállaló munkavégzése megengedett, akiknek a rendkívüli helyzet megszüntetése céljából végzett munkája elengedhetetlenül szükséges.

# (3) A munkáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkavállalót az olyan előre nem látható eseményt vagy balesetet követően, amely a munkavállaló többletterhelésével, testi épsége sérelmével, egészsége fokozott veszélyeztetésével járhatott.

# (4) Az érintett területen dolgozó munkavállaló számára megfelelő egyéni védőeszközt, speciális biztonsági berendezést és felszerelést kell biztosítani, amelyet az mindaddig köteles használni, amíg a rendkívüli helyzet azt indokolttá teszi. Az érintett területen egyéni védelem nélküli személy nem tartózkodhat.

# (5) Az Mvt. 42. §-ának c)-e) pontjaiban meghatározottakra is figyelemmel a munkáltató köteles intézkedni a megfelelő figyelmeztető és egyéb tájékoztató jelzések elhelyezéséről, amelyek a megnövekedett egészségkárosító és biztonságot veszélyeztető kockázatra hívják fel a figyelmet, illetve elősegítik a menekülést és a mentést.

# (6) A munkáltató biztosítja, hogy a veszélyes anyagok jelenléte miatt hozott biztonsági intézkedésekről szóló információk hozzáférhetőek legyenek mindazok számára is, akiknek baleset vagy vészhelyzet esetén intézkedniük kell. Az információk különösen az alábbiakat tartalmazzák:

# a) előzetes értesítést a munka közbeni veszély(ek)ről, a veszély(ek) meghatározását szolgáló, valamint a megelőző intézkedésekről és szabályokról,

# b) bármely baleset vagy vészhelyzet esetén előforduló különleges veszélyforrásokat vagy azokat, amelyeknek előfordulása várható, továbbá

# c) az (1) bekezdés szerinti szabályzatokat.

###### A munkavállaló tájékoztatása és oktatása

# 9. § (1) Az Mvt. 42. §-ának a) pontjában, 54. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, valamint 55. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló és képviselői az általuk értett nyelven

# a) a munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokhoz hozzájussanak, beleértve az adatokban bekövetkezett lényeges változásokat is,

# b) a munkahelyen előforduló veszélyes anyagokra, az egészségre és a biztonságra ható kockázataikra, a határértékekre és egyéb előírásokra vonatkozó adatokat megismerjék,

# c) megfelelő oktatást és tájékoztatást kapjanak a védőintézkedésekről és egyéb teendőkről, amelyek ismeretében képesek megfelelően védekezni és munkatársaikat is megvédhetik,

# d) a forgalmazó által biztosított Biztonsági Adatlap tartalmát, továbbá a beszállítótól származó minden, a veszélyes anyaggal kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot megismerjék.

# (2) A munkavállaló és képviselői számára

# a) a munkáltató igény szerint biztosítja a részvételt a munkáltató vagy az illetékes hatóság által végzett - a veszélyes anyagok alkalmazásából eredő veszélyek meghatározására vonatkozó - vizsgálatban, illetőleg igényelhetik az eredményekről való tájékoztatást;

# b) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos tájékoztatást ad a munkakörülményekkel kapcsolatos valamennyi munka egészségügyi kérdésről.

# 10. § (1) Ha a veszélyes anyagot tároló tartály mérete vagy a csomagolás jellege következtében a tartalmának megfelelő címkézésre vagy megjelölésre nem alkalmas, akkor a munkavállaló által értett hatékony felismerhetőségi jelekről kell gondoskodni, pl. függő címke alkalmazásáról vagy kísérő dokumentumokról.

# (2) Ha a munkahelyen előforduló veszélyes anyag tárolására és szállítására szolgáló tárolóedény és csővezeték nincs az előírásoknak megfelelően megjelölve, a munkáltató köteles biztosítani a tárolóedény és a csővezeték tartalmának, azok természetének és a hozzájuk kapcsolódó veszélyeknek a jelölését.

###### A munkavállaló kötelességei

# 11. § A munkavállaló

# a) a tőle elvárható módon ügyel saját maga és a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságára és egészségére, illetőleg a környezet védelmére,

# b) a rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközöket és biztonsági berendezéseket megfelelően alkalmazza,

# c) haladéktalanul közöl munkahelyi vezetőjével minden olyan körülményt, amely véleménye szerint egészségkárosító vagy baleseti veszéllyel járhat, és amelyet nem tud megszüntetni.

###### Egészségügyi ellenőrzés - orvosi alkalmassági vizsgálatok

# 12. § (1) A veszélyes anyag expozíciójának kitett munkavállaló orvosi alkalmasságának ellenőrzésére a külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

# (2) Amennyiben az egészségügyi ellenőrzés eredményeként a munkavállalónál veszélyes anyaggal végzett munkából eredő expozíció következményeként a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa megbetegedést vagy egészségre káros hatást, illetve biológiai határérték-túllépést észlel, a munkáltató köteles

# a) az 5. §-ban szereplő kockázatbecslést újra elvégezni,

# b) a 6-7. §-okban előírt, a kockázat megszüntetésére, illetve csökkentésére hozott intézkedéseket felülvizsgálni,

# c) figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos vagy egyéb szakértő, illetve az illetékes hatóság előírásait a kockázatok megszüntetésének vagy csökkentésének bevezetésére a 7. §-ban foglaltakkal összhangban,

# d) figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét a munkavállalók további foglalkoztathatóságát illetően,

# e) kezdeményezni a többi munkavállaló egészségi állapotának soron kívüli vizsgálatát.

# (3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az alapszolgáltatás keretében

# a) javaslatot tesz a felhasznált veszélyes anyagok toxikológiai tulajdonságai alapján a munkavállalók védelmét szolgáló egészségügyi intézkedésekről,

# b) tanácsot ad, felkérésre segítséget nyújt a kockázatbecsléshez,

# c) felhívja a munkavállaló figyelmét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok során a dohányzás, alkoholfogyasztás és az üzemben alkalmazott veszélyes anyagok közötti kölcsönhatásokra, amelyek a munkavállaló egészségét fokozottan károsítják,

# d) kiképzi a munkavállalókat a szaksegélyt megelőző elsősegély nyújtására. A képzésben való részvételt és az elsősegélynyújtás feltételeit a munkáltató biztosítja.

# 13. § (1) Az e rendeletben foglaltak betartását az ÁNTSZ - más hatóság jogszabályban meghatározott jogkörét nem érintve - ellenőrzi.

# (2) Ezen ellenőrzési tevékenységet az ÁNTSZ a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó honvédelmi intézmények vonatkozásában annak szakhatóságával együttműködve látja el.

###### A fém-ólom és az ólom ionos vegyületeire vonatkozó különleges előírások

# 14. § A fém-ólom és az ólom ionos vegyületei expozíciójával veszélyeztetett munkavállaló egészségvédelmére vonatkozó különleges előírásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A mellékletben felsorolt intézkedések költsége nem terhelhető a munkavállalóra.

###### Záró rendelkezések

# 15. § (1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2001. január 1. napján lép hatályba.

# (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

# a) a nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 58/1999. (XI. 26.) EüM rendelet mellékletéből az MSZ 21461-1 és MSZ 21461-2 szabványok,

# b) az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 19. §-a, valamint melléklete,

# c) az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról szóló 26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet mellékletének 1. és 2. pontjai

hatályukat vesztik.

# (3) A 7. § (8) bekezdése szerinti határérték ellenőrzésére (a munkateret szennyező anyagok mérésére) irányuló vizsgálatokat kizárólag

# a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására akkreditált laboratórium, vagy

# b) a nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevő laboratórium, vagy

# c) a b) pont szerinti laboratórium által szervezett nemzeti jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevő laboratórium

végezhet. Technológiához rendelt, a munkahelyi légtér szennyezőanyag-koncentrációját folyamatosan mérő, szelektív mérési elven alapuló, szelektív meghatározást biztosító, kalibrált, telepített műszerek (berendezések) vizsgálati eredményeit, mint kiegészítő mérési adatokat figyelembe lehet venni.

# (4) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz

# a) a Tanács 80/1107/EGK irányelve a munkavállalók vegyi, fizikai és biológiai károsító hatások munkavégzés közbeni veszélye elleni védelméről,

# b) a Tanács 82/605/EGK irányelve a munkájuk közben fém-ólom és ionvegyületei hatásával járó kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről,

# c) a Tanács 88/364/EGK irányelve a munkavállalók vegyi, fizikai és biológiai károsító hatások munkavégzés közbeni veszélye elleni védelméről,

# d) a Bizottság 91/322/EGK irányelve a munkavállalók vegyi, fizikai és biológiai károsító hatások munkavégzés közbeni veszélye elleni védelméről szóló 80/1107/EGK Tanácsi irányelv végrehajtására az ajánlott határértékek megállapításáról,

# e) a Bizottság 96/94/EK irányelve a munkavállalók vegyi, fizikai és biológiai károsító hatások munkavégzés közbeni veszélye elleni védelméről szóló 80/1107/EGK Tanácsi irányelv végrehajtására az ajánlott határértékek második jegyzékéről,

# f) a Tanács 98/24/EK irányelve a munkavállalók kémiai anyagok munka közbeni hatásából eredő egészségi és biztonsági kockázata elleni védelméről, valamint

# g) a Bizottság 2000/39/EK irányelve a munkavállalók kémiai anyagok munka közbeni hatásából eredő egészségi és biztonsági kockázata elleni védelméről szóló 98/24/EK Tanácsi irányelv végrehajtására a foglalkozási expozíció ajánlott határértékeinek első jegyzéke rendelkezéseivel.

1. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez

# 1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK, valamint jellemző tulajdonságai

# a) Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK

# b) Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: CK

# c) Maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat (rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) ≤ 1:105/év (10 mikrorizikó/év)

|  | Sor- szám | Megnevezés | Képlet | CAS-szám | AK-érték mg/m3 | CK-érték mg/m3 | MK-érték mg/m3 | Jellemző tulajdonság/hivatkozás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | ACETALDEHID | CH3CHO | 75-07-0 | 25 | 25 |  | i | VI. |
|  |  | acetilén-diklorid, lásd: 1,2-diklóretilén |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | ACETOFENON | CH3COC6H5 | 98-86-2 | 50 |  |  | i |  |
|  | 3. | ACETON | CH3COCH3 | 67-64-1 | 1210 | 2420* |  | i | EU3 |
|  | 4. | ACETON-CIÁNHIDRIN | (CH3)2C(OH)CN | 75-86-5 | 16,7 | 16,7 |  |  |  |
|  | 5. | ACETONITRIL | CH3CN | 75-05-8 | 70 | 280 |  | b, i | II.1. |
|  |  | akril-aldehid, lásd: akrolein |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akrilsav-metilészter, lásd: metil-akrilát |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | AKROLEIN | CH2=CHCHO | 107-02-8 | 0,23 | 0,23 |  | m | I. |
|  | 7. | AKRILAMID | CH2=CHCONH2 | 79-06-1 |  |  | 0,03 | k |  |
|  | 8. | AKRILNITRIL | CH2=CHCN | 107-13-1 |  |  | 4,3 | k |  |
|  | 9. | ALDRIN | C12H8Cl6 | 309-00-2 |  |  |  |  | POP |
|  | 10. | ALLIL-ALKOHOL | CH2=CHCH2OH | 107-18-6 | 4,8 | 12,1 |  | b, i | II.1. EU2, 3 |
|  | 11. | ALLIL-KLORID | CH2=CHCH2Cl | 107-05-1 | 3 | 3 |  | i | I. |
|  | 12. | ALUMÍNIUM, FÉM | Al | 7429-90-5 | 6 resp |  |  |  |  |
|  | 13. | ALUMÍNIUM-OXID | Al2O3 | 1344-28-1 | 6 resp |  |  |  |  |
|  |  | aminobenzol, lásd: anilin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. | 4-AMINOBIFENIL*** | C6H5C6H4NH2 | 92-67-1 |  |  | 10 | k |  |
|  | 15. | AMMÓNIA | NH3 | 7664-41-7 | 14 | 36 |  | m | I. EU3 |
|  | 16. | ANILIN | C6H5NH2 | 62-53-3 | 8 | 32 |  | b | II.2. |
|  | 17. | o-ANIZIDIN | CH3OC6H4NH2 | 90-04-0 |  |  | 0,5 | k |  |
|  | 18. | ANTIMON ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Sb-ra számítva) | Sb | 7440-36-0 | 0,5 | 2 |  | i | III. |
|  | 19. | ANTIMON-HIDROGÉN | SbH3 | 7803-52-3 | 0,5 | 2 |  |  | II.2. |
|  | 20. | ANTIMON-TRIOXID | Sb2O3 | 1309-64-4 | 0,1 | 0,4 |  |  |  |
|  |  | arzén-hidrogén, lásd: arzin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. | ARZÉN (FÉM) ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI*** | As | 7440-38-2 |  |  | 0,01 | k, b, i | BEM |
|  | 22. | ARZÉN-PENTOXID | As2O5 | 1303-28-2 |  |  | 0,03 | k | BEM |
|  | 23. | ARZÉN-TRIOXID (lásd: DIARZÉN-TRIOXID) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. | ARZIN | AsH3 | 7784-42-1 | 0,2 | 0,8 |  | b | II.2. |
|  | 25. | AZIRIDIN | (CH2)2NH | 151-56-4 |  |  | 0,9 | k |  |
|  | 26. | Azbeszt*** lásd: 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. | BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ba-ra számítva) |  |  | 0,5 | 2 |  | i | II.1 EU1 |
|  | 28. | BENZALDEHID | C6H5CHO | 100-52-7 | 5 | 10 |  |  |  |
|  | 29. | BENZIDIN*** | (C6H4)2(NH2)2 | 92-87-5 |  |  | 0,008 | k |  |
|  | 30. | BENZIL-KLORID | C6H5CH2Cl | 100-44-7 | 0,5 | 0,5 |  | b, i, m |  |
|  | 31. | BENZOIL-KLORID | C6H5COCl | 98-88-4 | 2,8 |  |  | i |  |
|  | 32. | BENZOL*** | C6H6 | 71-43-2 |  |  | 3 | k, b, i | BEM |
|  | 33. | BENZ(a)PIRÉN | C20H12 | 50-32-8 |  |  | 0,002 | k |  |
|  | 34. | BENZOIL-PEROXID | (C6H5CO)2O2 | 94-36-0 | 5 | 5 |  | b, i, sz | I. |
|  |  | benzoil-szuperoxid, lásd: benzoil-peroxid |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bifenil, lásd: difenil |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35. | BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI (Be-ra számítva) | Be | 7440-41-7 |  |  | 0,002 | k |  |
|  | 36. | BISZ (KLÓRMETIL-ÉTER) | ClCH2OCH2Cl | 542-88-1 |  |  | 0,0047 | k |  |
|  | 37. | BRÓM | Br2 | 7726-95-6 | 0,7 | 0,7 |  | b, m | I. |
|  | 38. | BROMIDOK | Br |  | 0,7 | 0,7 |  |  | EU1 |
|  |  | butanol, lásd: butil-alkohol |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-butanon, lásd: metil-etil-keton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39. | 1,3-BUTADIÉN | CH2=CHCH=CH2 | 106-99-0 |  |  | 1 | k, i |  |
|  | 40. | n-BUTÁN | CH3(CH2)2CH3 | 106-97-8 | 2350 | 9400 |  |  | IV. |
|  | 41. | n-BUTIL-ACETÁT | CH3COOC4H9 | 123-86-4 | 950 | 950 |  | i, sz | I. |
|  | 42. | n-BUTIL-AKRILÁT | CH2=CHCOOC4H9 | 141-32-2 | 11 | 53 |  | i | I. EU3 |
|  | 43. | n-BUTIL-ALKOHOL | CH3(CH2)3OH | 71-36-3 | 45 | 90 |  | b, i |  |
|  |  | butil-celloszolv, lásd: 2-butoxietanol |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44. | 2-BUTOXIETANOL | C4H9OCH2CH2OH | 111-76-2 | 98 | 246 |  | b, i | II.1. EU3 |
|  |  | carbaryl, lásd: karbaril |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | celloszolv, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter-acetát |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45. | 2-BUTOXIETIL-ACETÁT | CH3(CH2)3O(CH2)2COOCH3 | 112-07-2 | 133 | 333 |  | b | EU3 |
|  | 46. | CIÁNAMID | NCNH2 | 420-04-2 | 2 resp | 8 resp |  | i, sz | EU1 |
|  | 47. | CIÁN-HIDROGÉN | HCN | 74-90-8 | 11 | 44 |  | b, i | II.1. |
|  | 48. | CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva) | CN |  | 5 | 20 |  | b, i | II.1. |
|  | 49. | CIKLOHEXÁN | C6H12 | 110-82-7 | 700 | 2800 |  | b, i | II.1. |
|  | 50. | CIKLOHEXANOL | C6H11OH | 108-93-0 | 200 | 800 |  | b, i, sz | II.1. |
|  | 51. | CIKLOHEXANON | C6H10O | 108-94-1 | 40,8 | 81,6 |  | b, i | II.1. EU3 |
|  | 52. | CIKLOHEXIL-AMIN | C6H11NH2 | 108-91-8 | 40 | 40 |  | m | V. |
|  | 53. | 1,3-CIKLOPENTADIÉN | C5H6 | 542-92-7 | 200 |  |  | i |  |
|  | 54. | CINK-OXID | ZnO | 1314-13-2 | 5 resp | 20 resp |  | i | III. |
|  | 55. | CINK-KROMÁTOK köztük kálium-cink-kromát [Cr(VI)-ra számítva] |  |  |  |  | 0,01 | k |  |
|  | 56. | CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI (Zr-ra számítva) |  |  | 5 | 20 |  |  | III. |
|  | 57. | DDT | C14H9Cl5 | 50-29-3 | 1 resp | 1 resp |  | b | VI. PIC |
|  | 58. | DEKABORÁN | B10H14 | 17702-41-9 | 0,3 | 0,3 |  | b, i | I. |
|  |  | 4,4'-diaminobifenil, lásd: benzidin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59. | 4,4'-DIAMINODIFENILMETÁN | C13H14N2 | 101-77-9 |  |  | 0,81 | k |  |
|  | 60. | DIAZINON | C12H21N2O3PS | 333-41-5 | 0,1 | 0,4 |  | b | III. |
|  | 61. | DIARZÉN-TRIOXID | As2O3 | 1327-53-3 |  |  | 0,1 | k | BEM |
|  | 62. | DIAZOMETÁN | CH2N2 | 334-88-3 |  |  | 0,01 | k |  |
|  | 63. | DIBENZO-p-DIOXIN 2,3,7,8-TETRAKLÓR | C12H4Cl4O2 | 1746-O1-6 |  |  |  |  | POP |
|  | 64. | DIBENZO-DIOXIN ÉS -FURÁN, POLIBRÓMOZOTT |  |  |  |  |  |  | POP |
|  | 65. | 1,2-DIBRÓMETÁN | C2H4Br2 | 106-93-4 |  |  | 0,8 | k, b, m | PIC |
|  | 66. | 1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN | C3H5Br2Cl | 96-12-8 |  |  | 0,01 | k |  |
|  | 67. | DIELDRIN | C12H8Cl6O | 60-57-1 | 0,25 resp | 1 resp |  |  | POP, PIC |
|  | 68. | DIETIL-AMIN | NH(C2H5)2 | 109-89-7 | 30 | 30 |  | b, m | V. EU1 |
|  |  | dietilénoximid, lásd: morfolin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69. | DIETILÉN-TRIAMIN | NH(CH2CH2NH2)2 | 111-40-0 | 4 | 4 |  | b, m, sz |  |
|  | 70. | DIETIL-ÉTER | (CH3CH2)2O | 60-29-7 | 308 | 616 |  | b, i, sz | II.1. EU3 |
|  | 71. | DIETIL-SZULFÁT | (C2H5O)2SO2 | 64-67-5 |  |  | 0,2 | k |  |
|  | 72. | DIFENIL | (C6H5)2 | 92-52-4 | 1 |  |  | b, i, sz |  |
|  |  | difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI), lásd: diizocianátok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73. | DIFOSZFOR-PENTASZULFID | P2S5 | 1314-80-3 | 1 |  |  |  | EU1 |
|  | 74. | DIFOSZFOR-PENTOXID | P2O5 | 1314-56-3 | 1 | 1 |  | m | II.1. EU1 |
|  | 75. | DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT | C6H4(COO)2(C8H17)2 | 117-81-7 | 10 | 40 |  | b | III. |
|  | 76. | DIHIDROGÉN-SZELENID | H2Se | 7783-07-5 | 0,07 | 0,17 |  |  | 1. EU2,3 |
|  | 77. | DIIZOCIANÁTOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI) | CH2(C6H4NCO)2 | 101-68-8 | 0,05 | 0,05 |  | i, sz | I. |
|  |  | hexametilén-diizocianát (HDI) | (CH2)6(NCO)2 | 822-06-0 | 0,035 | 0,035 |  | i, sz | I. |
|  |  | naftilén-diizocianát (NDI) | C10H6(NCO)2 | 3173-72-6 | 0,09 | 0,09 |  | i, sz | I. |
|  | 78. | DIKÉN-DIKLORID | S2Cl2 | 10025-67-9 | 6 | 24 |  | m | I. |
|  | 79. | 3,3'-DIKLÓRBENZIDIN | C12H10N2Cl2 | 91-94-1 |  |  | 0,03 | k |  |
|  | 80. | 1,2-DIKLÓRBENZOL | C6H4Cl2 | 95-50-1 | 122 | 306 |  | b, i | II.1. EU3 |
|  | 81. | 1,3-DIKLÓRBENZOL | C6H4Cl2 | 541-73-1 | 20 | 80 |  |  |  |
|  | 82. | 1,4-DIKLÓRBENZOL | C6H4Cl2 | 106-46-7 | 122 | 306 |  |  | EU3 |
|  |  | diklórdifluormetán F12, lásd: freonok p,p-diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83. | 1,1-DIKLÓRETÁN | Cl2CH2CH2 | 75-34-3 | 412 | 824* |  | b | EU3 |
|  | 84. | 1,2-DIKLÓRETÁN | ClCH2CH2Cl | 107-06-2 |  |  | 10 | k, i |  |
|  | 85. | 1,1-DIKLÓRETILÉN*** | Cl2HC=CH | 75-35-4 | 8 | 32 |  |  |  |
|  | 86. | 1,2-DIKLÓRETILÉN | ClHC=CHCl | 540-59-0 | 790 | 3160 |  | i | II.1. |
|  | 87. | 2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV | Cl2C6H3OCH2COOH | 94-75-7 | 1 | 4 |  | b, i | II.2. |
|  |  | diklórfluormetán F21, lásd: freonok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88. | DIKLÓRFOSZ (DDVP) | C4H7Cl2O4P | 62-73-7 | 0,9 | 3,6 |  | b | III. |
|  | 89. | DIKLÓRMETÁN | CH2Cl2 | 75-09-2 | 10 | 10 |  | i | VI. |
|  |  | diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90. | 1,2-DIKLÓRPROPÁN | ClCH2CH(Cl)CH3 | 78-87-5 | 50 | 50 |  |  | VI. |
|  | 91. | N,N-DIMETILACETAMID | CH3CON(CH3)2 | 127-19-5 | 36 | 72 |  | b, i | II.1. EU2,3 |
|  | 92. | DIMETIL-AMIN | (CH3)2NH | 124-40-3 | 3,8 | 9,4 |  | b, m, sz | V. EU2,3 |
|  |  | dimetilanilin, lásd: xilidin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93. | N,N-DIMETILANILIN | C6H5N(CH3)2 | 121-69-7 | 25 | 100 |  | b, i, sz | II.1. |
|  | 94. | DIMETIL-ÉTER | (CH3)2O | 115-10-6 | 1920 | 7680* |  |  | EU3 |
|  | 95. | N,N-DIMETILFORMAMID | HCON(CH3)2 | 68-12-2 | 30 | 120 |  | b, i | II.1. BEM |
|  |  | dimetil-keton, lásd: aceton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96. | 1,2-DIMETILHIDRAZIN | CH3NHNHCH3 | 540-73-8 |  |  | 1,2 | k |  |
|  | 97. | N,N-DIMETILHIDRAZIN | (CH3)2NNH2 | 57-14-7 |  |  | 1,2 | k |  |
|  | 98. | DIMETIL-SZULFÁT | C2H6O4S | 77-78-1 |  |  | 0,1 | k, b, m |  |
|  | 99. | DINIKKEL-TRIOXID | Ni2O3 | 1314-06-3 |  |  | 0,1 | k |  |
|  | 100. | DINITRO-o-KREZOL | CH3C6H2(NO2)2OH | 534-52-1 | 0,2 | 0,8 |  | b, i, sz | II.1. |
|  | 101. | DINITRO-BENZOL minden izomer | C6H4(NO2)2 |  | 1 | 2 |  | b |  |
|  | 102. | DINITROGÉN-OXID | N2O | 10024-97-2 | 180 | 720 |  |  |  |
|  | 103. | DINOSZEB ÉS SÓI | C10H12N2O5 | 88-85-7 |  |  |  |  | PIC |
|  | 104. | 1,4-DIOXÁN | O(CH2CH2)2O | 123-91-1 | 10 | 10 |  | b, i | VI. |
|  |  | m-dioxibenzol, lásd: rezorcin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105. | 1,3-DIOXOLÁN | C3H6O2 | 646-06-0 | 10 | 10 |  |  | VI. |
|  | 106. | DIVANÁDIUM-PENTOXID (V-ra számítva) | V2O5 | 1314-62-1 | 0,05 resp | 0,2 resp |  | i, sz | II.2. |
|  | 107. | ECETSAV | CH3COOH | 64-19-7 | 25 | 25 |  | m | I. EU1 |
|  | 108. | ECETSAV-ANHIDRID | (CH3CO)2O | 108-24-7 | 20 | 20 |  | m | I. |
|  |  | etántiol, lásd: etilmerkaptán |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | epiklórhidrin, lásd: 1-klór-2,3-epoxipropán |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109. | ENDRIN | C12H8Cl6O | 72-20-8 |  |  |  | b | POP |
|  | 110. | ETIL-ACETÁT | CH3COOC2H5 | 141-78-6 | 1400 | 1400 |  | i, sz | I. |
|  | 111. | ETIL-AKRILÁT | CH2=CHCOOC2H5 | 140-88-5 | 10 | 10 |  | b, i, sz | I. |
|  | 112. | ETIL-ALKOHOL | CH3CH2OH | 64-17-5 | 1900 | 7600 |  |  | IV. |
|  | 113. | ETIL-AMIN | CH3CH2NH2 | 75-04-7 | 9,4 | 9,4* |  | i | V. EU2,3 |
|  | 114. | ETIL-BENZOL | C6H5CH2CH3 | 100-41-4 | 442 | 884 |  | b, i | I. BEM EU3 |
|  |  | etilén-alkohol, lásd: etilén-glikol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115. | ETIL-BROMID | CH3CH2Br | 74-96-4 | 50 | 50 |  |  | VI. |
|  | 116. | ETILÉN-GLIKOL | HOCH2CH2OH | 107-21-1 | 52 | 104 |  | b, i | I. EU3 |
|  |  | etilén-glikol-monobutil-éter, lásd: 2-butoxietanol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117. | ETILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTER | C2H5O(CH2)2OH | 110-80-5 | 19 | 76 |  | b, i | II.1. |
|  | 118. | ETILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTER-ACETÁT | C2H5O(CH2)2COOCH3 | 111-15-9 | 27 | 108 |  | b, i | II.1. |
|  | 119. | ETILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER | CH3O(CH2)2OH | 109-86-4 | 15 | 60 |  | b, i | II.1. |
|  | 120. | ETILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER-ACETÁT | CH3O(CH2)2COOCH3 | 110-49-6 | 25 | 100 |  | b, i | II.1. |
|  |  | etil-glikol, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | etil-glikol-acetát, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter-acetát |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | etil-hidroszulfid, lásd: etil-merkaptán |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | etilén-imin, lásd: aziridin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | etilén-bromid, lásd: vinil-bromid |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | etilén-klorid, lásd: vinil-klorid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121. | ETILÉN-OXID | C2H4O | 75-21-8 |  |  | 1,8 | k, i, sz |  |
|  | 122. | ETIL-KLORID | C2H5Cl | 75-00-3 | 25 | 100 |  |  |  |
|  | 123. | ETIL-MERKAPTÁN | CH3CH2SH | 75-08-1 | 1 | 1 |  | i | V. |
|  |  | etil-szulfhidrát, lásd: etil-merkaptán etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán 2-etoxietanol, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fenilbenzol, lásd: difenil |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fapor, lásd: 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124. | EZÜST, fém | Ag | 7440-22-4 | 0,1 | 0,4* |  |  | EU3 |
|  | 125. | EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ag-re számítva) |  |  | 0,01 |  |  |  | EU1 |
|  | 126. | 2-FENIL-PROPÉN | C6H5C(CH3)=CH2 | 98-83-9 | 246 | 492 |  |  | EU3 |
|  | 127. | FENOL | C6H5OH | 108-95-2 | 7,8 | 7,8* |  | b, m | I. BEM EU3 |
|  | 128. | FLUOR | F2 | 7782-41-4 | 1,58 | 3,16 |  | m | I. EU3 |
|  | 129. | FLUORACETAMID | FCH2CONH2 | 640-19-7 |  |  |  |  | PIC |
|  |  | fluor-hidrogén, lásd: hidrogén-fluorid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130. | FLUORIDOK (F-ra számítva) | F |  | 2,5 | 10* |  | b, i | II.2. BEM EU3 |
|  |  | fluotan, lásd: halotán |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131. | FORMALDEHID | HCHO | 50-00-0 | 0,6 | 0,6 |  | b, m, sz | VI. |
|  | 132. | FOSZFAMIDON (izomerek keveréke) CISZ izomer TRANSZ izomer | C10H19ClNO5P | 13171-21-6 23783-98-4 297-99-4 |  |  |  | b | PIC |
|  | 133. | FOSZFIN | PH3 | 7803-51-2 | 0,14 | 0,14 |  | i | I. |
|  | 134. | FOSZFOR | P | 7723-14-0 | 0,1 | 0,1 |  | i | I. |
|  |  | foszfor-hidrogén, lásd: foszfin foszforsav-anhidrid, lásd: difoszfor-pentoxid foszfor-trihidrid, lásd: foszfin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135. | FOSZFOR-PENTAKLORID | PCl5 | 10026-13-8 | 1 | 1 |  | m | EU1 |
|  | 136. | FOSZFOR-TRIKLORID | PCl3 | 7719-12-2 | 3 | 3 |  | m | I. |
|  | 137. | FOSZGÉN | COCl2 | 75-44-5 | 0,08 | 0,4 |  | m | II.1. EU3 |
|  |  | FREONOK (FLUOROKARBONOK) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138. | F 11, triklórfluormetán | CCl3F | 75-69-4 | Magyarországon betiltott |
|  | 139. | F 12, diklórfluormetán | CCl2F2 | 75-71-8 | Magyarországon betiltott |
|  | 140. | F 21, diklórfluormetán | CHCl2F | 75-43-4 | 43 | 172 |  |  | II.1 |
|  | 141. | F 22, klórdifluormetán | CHClF2 | 75-45-6 | 3600 | 14 400* |  |  | IV. EU2,3 |
|  | 142. | F113, 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluoretán | C2Cl3F3 | 76-13-1 | Magyarországon betiltott |
|  | 143. | F114, 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluoretán | Cl2FCCF2 | 76-14-2 | Magyarországon betiltott |
|  | 144. | F142b, 1-klór-1,1-difluoretán | C2H3ClF2 | 75-68-3 | 4170 | 16 680 |  |  | IV. |
|  | 145. | FTÁLSAV-ANHIDRID | C6H4(CO)2O | 85-44-9 | 1 | 1 |  | i, sz | I. |
|  |  | furál, lásd: furfurol furfurilaldehid, lásd: furfurol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146. | FURFURIL-ALKOHOL | C4H3OCH2OH | 98-00-0 | 40 | 40 |  | i, sz, b | I. |
|  | 147. | FURFUROL | C4H3OCHO | 98-01-1 | 20 |  |  | b, i, sz |  |
|  |  | gamma HCH, lásd: lindán glikol, lásd: etilén-glikol halán, lásd: halotán |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148. | HALOTÁN | C2HBrClF3 | 151-67-7 | 40 | 160 |  |  | II.1. |
|  | 149. | HANGYASAV | HCOOH | 64-18-6 | 9 | 9 |  | m | I. |
|  | 150. | HCH (1,2,3,4,5,6-HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN) (izomerek keveréke) | C6H6Cl6 | 608-73-1 |  |  |  |  | PIC |
|  | 151. | HEPTAKLÓR | C10H5Cl7 | 76-44-8 |  |  |  | b | POP, PIC |
|  | 152. | n-HEPTÁN | CH3(CH2)5CH3 | 142-82-5 | 2000 | 8000* |  |  | EU3 |
|  | 153. | 2-HEPTANON | CH3(CH2)4COCH3 | 110-43-0 | 238 | 476 |  | b | EU2,3 |
|  | 154. | HEPTÁN-3-ON | CH3(CH2)4CH3 | 106-35-4 | 95 | * |  |  | EU2,3 |
|  |  | 2-hexanon, lásd: metil-butil-keton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155. | HEXAKLÓRBENZOL | C6Cl6 | 118-74-1 |  |  |  | k | POP, PIC |
|  | 156. | HEXAMETILÉN-DIAMIN | H2N(CH2)6NH2 | 124-09-4 | 2,3 |  |  | m, b |  |
|  | 157. | n-HEXÁN | CH3(CH2)4CH3 | 110-54-3 | 180 | 720 |  | b, i | II.1. BEM |
|  |  | hexametilén-diizocianát, lásd: diizocianátok hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén hidrogén-foszfid, lásd: foszfin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 158. | HIDRAZIN | H2NNH2 | 302-01-2 |  |  | 0,13 | k |  |
|  | 159. | HIDROGÉN-BROMID | HBr | 10035-10-6 |  | 6,7 |  | m | I. EU 2,3 |
|  | 160. | HIDROGÉN-FLUORID | HF | 7664-39-3 | 1,5 | 2,5 |  | b, m | I. BEM EU3 |
|  | 161. | HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI*** (Hg-ra számítva) |  |  | 0,01 | 0,04 |  | b, sz | III. |
|  | 162. | HIGANY ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI*** (Hg-ra számítva) | Hg | 7439-97-6 | 0,08 | 0,32 |  | sz, b | III. BEM, PIC |
|  |  | izociánsav-metil-észter, lásd: metil-izocianát |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163. | IZOAMIL-ALKOHOL | CH3(CH2)4OH | 123-51-3 | 360 | 1440 |  |  | II.1. |
|  | 164. | IZOPENTIL-ACETÁT | CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 | 123-92-2 | 270 | 540 |  | i | EU2,3 |
|  | 165. | IZOPROPIL-ACETÁT | (CH3)2HCOOCH3 | 108-21-4 | 840 | 840 |  | i | I. |
|  |  | izopropilbenzol, lásd: kumol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166. | JÓD | J2 | 7553-56-2 | 1 | 1 |  | i, sz, b | I. |
|  | 167. | KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI*** -CdF2, CdCl2, CdO kivételével (Cd-ra számítva) | Cd | 7440-43-9 | 0,015 | 0,060 |  |  | BEM |
|  | 168. | KADMIUM-FLUORID | CdF2 | 7790-79-6 |  |  | 0,05 | k | BEM |
|  | 169. | KADMIUM-KLORID | CdCl2 | 10108-64-2 |  |  | 0,05 | k | BEM |
|  | 170. | KADMIUM-OXID | CdO | 1306-19-0 |  |  | 0,05 | k | BEM |
|  | 171. | KALCIUM-CIÁNAMID | NCNCa | 156-62-7 | 1 | 4 |  | b, i | III. |
|  | 172. | KALCIUM-HIDROXID | Ca(OH)2 | 1305-62-0 | 5 |  |  |  | EU1 |
|  | 173. | KALCIUM-KARBONÁT | CaCO3 | 1317-65-3 | 10 |  |  |  |  |
|  | 174. | KALCIUM-KROMÁT | CaCrO4 | 13765-19-0 |  |  | 0,05 | k | BEM |
|  | 175. | KALCIUM-OXID | CaO | 1305-78-8 | 5 | 5 |  |  | I. |
|  | 176. | KALCIUM-SZULFÁT | CaSO4 | 7778-18-9 | 6 resp |  |  |  |  |
|  | 177. | KÁLIUM-HIDROXID | KOH | 1310-58-3 | 2 | 2 |  | m | I. |
|  | 178. | e-KAPROLAKTÁM | HN(CH2)5CO | 105-60-2 | 10 | 40 |  | i | EU3 |
|  | 179. | KAPTAFOL | C10H9Cl4NO2S | 2425-06-1 |  |  | 0,1 | k | PIC |
|  | 180. | KARBARIL | C12H11NO2 | 63-25-2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | karbolsav, lásd: fenol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 181. | KÉN-DIOXID | SO2 | 7446-09-5 | 5 | 5 |  | m | I. |
|  | 182. | KÉN-HIDROGÉN | H2S | 7783-06-4 | 14 | 14 |  | i | V. |
|  | 183. | KÉNSAV | H2SO4 | 7664-93-9 | 1 | 1 |  | m | I. |
|  | 184. | KLÓR | Cl2 | 7782-50-5 | 1,5 | 1,5 |  | i | I. |
|  | 185. | 4-KLÓRANILIN | ClC6H4NH2 | 106-47-8 | 0,2 | 0,8 |  | k, sz, b |  |
|  | 186. | KLÓRBENZOL | C6H5Cl | 108-90-7 | 47 | 94 |  |  | II.1. EU3 |
|  | 187. | KLÓRBENZILÁT | C16H14Cl2O3 | 510-15-6 |  |  |  |  | PIC |
|  | 188. | 2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN | CH2=C(Cl)CH=CH2 | 126-99-8 | 18 | 72 |  | i | II.1. |
|  |  | klórdifluoretán F142B, lásd: freonok klórdifluormetán F22, lásd: freonok klórfluormetán F31, lásd: freonok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 189. | KLÓRDÁN | C10H6Cl8 | 57-74-9 |  |  |  | b | POP, PIC |
|  | 190. | 1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN | ClCH2C2H3O | 106-89-8 |  |  | 1,9 | k, b, m, sz |  |
|  | 191. | KLOROFORM*** | CHCl3 | 67-66-3 | 10 | 10 |  |  | VI. |
|  |  | kloroprén, lásd: 2-klór-1,3-butadién |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 192. | KOBALT ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Co-ra számítva) | Co | 7440-48-4 | 0,1 | 0,4 |  | i, sz | BEM |
|  | 193. | KREZOL (izomerek keveréke) | CH3C6H4OH | 1319-77-3 | 22 | 22 |  | m | I. EU1 |
|  | 193/a | KRÓM (fém) | Cr | 7440-47-3 | 0,5 | 2 |  | i, sz | BEM |
|  | 193/b | Egyéb szervetlen krómvegyületek [a króm VI vegyületek kivételével] (Cr-ra számítva) | Cr |  | 0,5 | 2 |  | i, sz | BEM |
|  | 194. | KRÓM(III)-KROMÁT | Cr2(CrO4)3 | 24613-89-6 |  |  | 0,05 | k | BEM |
|  | 195. | KRÓM-TRIOXID | CrO3 | 1333-82-0 |  |  | 0,05 | k | BEM |
|  | 196. | KUMOL | C6H5CH(CH3)2 | 98-82-8 | 100 | 250 |  | b, i | EU2,3 |
|  | 197. | kvarc, lásd: 1.2.1. | SiO2 | 14808-60-7 |  |  |  |  |  |
|  | 198. | LINDÁN (γ-HCH) (1,2,3,4,5,6-γ-Hexaklórciklohexán) | C6H6Cl6 | 58-89-9 | 0,5 | 2 |  | b, i | III. PIC |
|  | 199. | LÍTIUM-HIDRID | LiH | 7580-67-8 | 0,025 |  |  |  | EU1 |
|  | 200. | MAGNÉZIUM-OXID | MgO | 1309-48-4 | 6 resp | 24 resp |  | i |  |
|  | 201. | MALEINSAV-ANHIDRID | CH=CH(CO)2O | 108-31-6 | 0,4 | 0,4 |  | m, sz | I. |
|  | 202. | MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI (mangán-tetroxid kivételével, Mn-ra számítva) | Mn | 7439-96-5 | 5 | 20 |  |  |  |
|  | 203. | METAMIDOFOSZ | C2H8NO2PS | 10265-92-6 |  |  |  | b, i | PIC |
|  | 204. | METIL-ACETÁT | CH3COOCH3 | 79-20-9 | 610 | 2440 |  | b, sz, i | I. |
|  | 205. | METIL-AKRILÁT | CH2=CHCOOCH3 | 96-33-3 | 18 | 18 |  | b, i, sz | I. |
|  | 206. | METIL-ALKOHOL | CH3OH | 67-56-1 | 260 | 1040 |  | b, i | II.1. EU1 |
|  | 207. | 2-METILAZIRIDIN | C3H7N | 75-55-8 |  |  | 5 | k |  |
|  | 208. | METIL-BROMID | CH3Br | 74-83-9 | 10 | 10 |  | b, i | VI. |
|  | 209. | METIL-BUTIL-KETON | CH3CO(CH2)3CH3 | 591-78-6 | 21 | 84 |  | b, i | II.1. |
|  | 210. | 1-METILBUTIL-ACETÁT | CH3COOCH(CH3)(CH2)2CH3 | 626-38-0 | 270 | 540 |  |  | EU2,3 |
|  | 211. | 1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT | CH3COOCH(CH3)CH2OCH3 | 108-65-6 | 275 | 550 |  |  | EU2,3 |
|  |  | metil-celloszolv, lásd: etilén-glikol-monometil-éter metil-celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát etil-cianid, lásd: acetonitril |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 212. | METIL-ETIL-KETON | CH3COCH2CH3 | 78-93-3 | 600 | 900 |  | b, i | II.1. EU3 |
|  |  | metilén-klorid, lásd: diklórmetán metil-glikol, lásd: etilén-glikol-monometil-éter metil-glikol-acetát, lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 213. | 5-METILHEPTÁN-3-ON | CH3CH2COCH2CH3CHC2H5 | 541-85-5 | 53 | 106 |  |  | EU3 |
|  | 214. | 5-METILHEXÁN-2-ON | C7H14O | 110-12-3 | 230 | * |  |  | EU3 |
|  | 215. | METIL-IZOCIANÁT | CH3NCO | 624-83-9 | 0,024 | 0,024 |  | b, i, sz | I. |
|  |  | metil-karbamid, lásd: metil-izocianát metil-karbonimid, lásd: metil-izocianát |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 216. | METIL-KLORID | CH3CI | 74-87-3 | 105 | 420 |  |  | II.1. |
|  |  | metilkloroform, lásd: 1,1,1-triklóretán |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 217. | METIL-MERKAPTÁN | CH3SH | 74-93-1 | 1 | 1 |  | i | V. |
|  | 218. | METIL-METAKRILÁT | CH2=C(CH3)COOCH3 | 80-62-6 | 210 | 210 |  | b, i, sz | I. |
|  |  | 2-metoxietanol, lásd: etilén-glikol-monometil-éter |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4'-metiléndianilin, lásd: 4,4'-diaminodifenilmetán |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-metoxianilin, lásd: o-anizidin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 219. | METIL-PARATION | NO2C6H4OPS(CH3O)2 | 298-00-0 | 0,2 |  |  | b, sz | PIC |
|  | 220. | 4-METILPENTÁN-2-ON (Izobutil-metil-keton) | C6H12O | 108-10-1 | 83 | 208 |  |  | EU3 |
|  | 221. | (2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL (Dipropilén-glikol-monometil-éter) | C7H16O3 | 34590-94-8 | 308 | 308* |  |  | EU2,3 |
|  | 222. | 1-METOXIPROPÁN-2-OL | CH3OCH2CHOHCH3 | 107-98-2 | 375 | 568 |  | b | EU3 |
|  | 223. | MEZITILÉN (trimetilbenzolok) | C6H3(CH3)3 | 108-67-8 | 100 | * |  | i | EU2,3 |
|  | 224. | MIREX | C10Cl12 | 2385-85-5 |  |  |  | b | POP |
|  | 225. | MOLIBDÉN OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva) |  |  | 5 | 20 |  |  | III. |
|  | 226. | MOLIBDÉN OLDHATATLAN VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva) |  |  | 15 | 60 |  |  | III. |
|  | 227. | MONOKROTOFOSZ | C7H14NO5P | 6923-22-4 | 0,25 |  |  | b | PIC |
|  | 228. | MORFOLIN | O(CH2)4NH | 110-91-8 | 70 | 70 |  | b, m | I. |
|  | 229. | NAFTALIN | C10H8 | 91-20-3 | 50 |  |  | b, i | EU1 |
|  |  | naftilén-diizocianát, lásd: diizocianátok narkotán, lásd: halotán |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230. | 2-NAFTIL-AMIN | C10H9N | 91-59-9 |  |  | 0,005 | k |  |
|  | 231. | NÁTRIUM-AZID | NaN3 | 26628-22-8 | 0,1 | 0,3 |  |  | EU3 |
|  | 232. | NÁTRIUM-HIDROXID | NaOH | 1310-73-2 | 2 | 2 |  | m | I. |
|  | 233. | NIKKEL (fém) (Ni-re számítva) | Ni | 7440- 07-0 | 0,1 | 0,1 |  | sz | BEM |
|  | 234. | NIKKEL-DIOXID (Ni-re számítva) | NiO2 | 12035-36-8 |  |  | 0,1 | k, sz | BEM |
|  | 235. | NIKKEL-OXID (Ni-re számítva) | NiO | 1313-99-1 |  |  | 0,1 | k, sz | BEM |
|  | 236. | NIKKEL-SZULFID (Ni-re számítva) | NiS | 16812-54-7 |  |  | 0,1 | k, sz | BEM |
|  | 237. | NIKKEL-TETRAKARBONIL | Ni(CO)4 | 13463-39-3 | 0,15 | 0,15 |  | b | VI. |
|  | 238. | NIKOTIN | C10H14N2 | 54-11-5 | 0,5 | 2 |  | b, i | II.1. EU1 |
|  | 239. | 4-NITROANILIN | O2NC6H4NH2 | 100-01-6 | 6 |  |  | b, i |  |
|  |  | p-nitroanilin, lásd: 4-nitroanilin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240. | NITROBENZOL | C6H5NO2 | 98-95-3 | 5 | 20 |  | b, i | II.1. EU1 |
|  | 241. | 4-NITROKLÓRBENZOL | ClC6H4NO2 | 100-00-5 | 0,5 | 2 |  | b |  |
|  | 242. | 2-NITRONAFTALIN | C10H7NO2 | 581-89-5 |  |  | 0,25 | k |  |
|  | 243. | 1-NITROPROPÁN | CH3(CH2)2NO2 | 108-03-2 | 10 |  |  | i, b |  |
|  | 244. | 2-NITROPROPÁN | CH3CH(NO2)CH3 | 79-46-9 |  |  | 18 | k |  |
|  | 245. | NITROGÉN-DIOXID | NO2 | 10102-44-0 | 9 | 9 |  | m | I. |
|  | 246. | NITROGÉN-MONOXID | NO | 10102-43-9 | 30 |  |  |  | EU1 |
|  | 247. | NITROGLICERIN | C3H5(ONO2)3 | 55-63-0 | 0,5 | 2 |  | b, i, sz | II.1. |
|  | 248. | OKTÁN (összes izomer) | CH3(CH2)6CH3 | 111-65-9 | 2350 | 9400 |  | i | II.1. |
|  | 249. | OLAJ (ásványi) KÖD |  |  |  |  | 5 | k |  |
|  | 250. | ÓLOM és SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Pb-ra számítva) | Pb | 7439-92-1 | 0,15** 0,05 resp | 0,6 0,2 resp |  | i | III. BEM |
|  | 251. | ÓLOM-TETRAETIL | Pb(C2H5)4 | 78-00-2 | 0,05 | 0,2 |  | b, i | II.1. |
|  | 252. | ÓLOM-TETRAMETIL | Pb(CH3)4 | 75-74-1 | 0,05 | 0,2 |  | b, i | II.1. |
|  | 253. | ÓN SZERVES VEGYÜLETEI*** (Sn-ra számítva) |  |  | 0,1 | 0,4 |  | b, i | II.1. |
|  | 254. | ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Sn-ra számítva) |  |  | 2 | 8 |  | b, i | II.1. EU1 |
|  | 255. | ORTOFOSZFORSAV | H3PO4 | 7664-38-2 | 1 | 2 |  | m | EU2,3 |
|  | 256. | OXÁLSAV | HOOCCOOH | 144-62-7 | 1 |  |  |  | EU1 |
|  | 257. | OZMIUM-TETROXID (Os-ra számítva) | OsO4 | 20816-12-0 | 0,002 | 0,002 |  | m, b |  |
|  | 258. | ÓZON | O3 | 10028-15-6 | 0,2 | 0,2 |  | i | I. |
|  | 259. | PARAKVÁT-DIKLORID | C12H14Cl2N2 | 1910-42-5 | 0,1 | 0,1 |  | b, i | I. |
|  |  | paraquat-diklorid, lásd: parakvát-diklorid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 260. | PARATION | C10H14O5NSP | 56-38-2 | 0,1 |  |  | b | PIC |
|  | 261. | PBB-k*** Hexabróm-1,1'-bifenil Oktabróm-1,1'-bifenil Dekabróm-1,1'-bifenil | C12H4Br6 C12H2Br6 C12Br10 | 36355-01-8 27858-07-7 13654-09-6 |  |  |  |  | PIC |
|  | 262. | PCB-k POLIKLÓROZOTT BIFENILEK*** |  | 11097-69-1 1336-36-3 |  |  |  |  | POP POP és PIC |
|  | 263. | POLIKLÓROZOTT TERFENILEK |  | 61788-33-8 |  |  |  |  | PIC |
|  | 264. | PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI*** | C6Cl5OH | 87-86-5 | 0,001 |  |  | b, i | PIC |
|  | 265. | PENTAKLÓRNAFTALIN | C10H3Cl5 | 1321-64-8 | 0,5 | 2 |  | b, i, sz | II.2. |
|  | 266. | n-PENTÁN | CH3(CH2)3CH3 | 109-66-0 | 2950 | 9400 |  |  | IV. |
|  | 267. | PENTIL-ACETÁT | CH3COO(CH2)4CH3 | 628-63-7 | 270 | 540 |  | i | EU2,3 |
|  | 268. | 3-PENTIL-ACETÁT | CH3COOCH(C2H5)C2H5 | 620-11-1 | 270 | 540 |  | i | EU2,3 |
|  | 269. | PIKRINSAV | C6H2CH3(NO2)3 | 88-89-1 | 0,1 | 0,1 |  | b, i, sz | I. EU1 |
|  | 270. | PIPERAZIN | C4H10N2 | 110-85-0 | 0,1 | 0,3 |  |  | EU2,3 |
|  | 271. | PIRETRINEK ÉS PIRETROIDOK |  | 8003-34-7 | 5 | 20 |  |  | EU1 |
|  | 272. | PIRIDIN | C5H5N | 110-86-1 | 15 | 60 |  | b, i, sz | II.1. |
|  |  | porok (szálló porok) egyéb porok, lásd: 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 273. | PLATINA FÉM | Pt | 7440-06-4 | 1 |  |  |  | EU1 |
|  | 274. | PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Pt-ra számítva) |  |  | 0,002 |  |  | i, sz |  |
|  | 275. | PORTLAND CEMENT |  | 65997-15-1 | 10 |  |  |  |  |
|  | 276. | PROPIONSAV | CH3CH2COOH | 79-09-4 | 31 | 62 |  | m | EU2, 3 |
|  | 277. | PROPIL-ACETÁT | CH3(CH2)2COOCH3 | 109-60-4 | 840 | 840 |  | b, i | I. |
|  | 278. | 2-PROPIL-ALKOHOL | CH3CH(OH)CH3 | 67-63-0 | 500 | 2000 |  | b, i | II.1. |
|  |  | propilén-imin, lásd: metilaziridin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 279. | PROPILÉN-OXID | CH3C2H3O | 75-56-9 |  |  | 5 | k, b, i |  |
|  | 280. | 1,3-PROPIOLAKTON | C3H4O2 | 57-57-8 |  |  | 1,5 | k |  |
|  | 281. | REZORCIN | C6H4(OH)2 | 108-46-3 | 45 |  |  | b, i | EU1 |
|  |  | rezorcinol, lásd: rezorcin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 282. | RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva) | Cu | 7440-50-8 | 1 | 4 |  |  | II.1. |
|  | 283. | RÉZ, FÜST | Cu | 7440-50-8 | 0,1 | 0,4 |  |  | II.1. |
|  |  | Rostszerkezetű porok, lásd: 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 284. | SALÉTROMSAV | HNO3 | 7697-37-2 | 5 | 5 |  | i, m | I. |
|  | 285. | SÓSAV | HCl | 7647-01-0 | 8 | 16 |  | i, m | I. EU2, 3 |
|  |  | Szelén-hidrogén, lásd: dihidrogén-szelenid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 286. | STRONCIUM-KROMÁT | SrCrO4 | 7789-06-2 |  |  | 0,05 | k |  |
|  | 287. | SZELÉN-VEGYÜLETEK (Se-re számítva) |  |  | 0,1 | 0,4 |  | i | III. BEM |
|  | 288. | SZÉN-DIOXID | CO2 | 124-38-9 | 9000 | 18 000 |  |  | EU1 |
|  | 289. | SZÉN-DISZULFID | CS2 | 75-15-0 | 30 | 120 |  | b, i, m | II.1. |
|  | 290. | SZÉN-MONOXID | CO | 630-08-0 | 33 | 132 |  |  | II.1. |
|  |  | szén-oxi-klorid, lásd: foszgén |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 291. | SZÉN-TETRAKLORID*** | CCl4 | 56-23-5 | Magyarországon betiltott! |
|  |  | sztibin, lásd: antimon-hidrogén |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 292. | SZULFOTEP | (C2H5)4P2S2O5 | 3689-24-5 | 0,1 | 0,4* |  |  | EU3 |
|  | 293. | SZTIROL | C6H5CH=CH2 | 100-42-5 | 50 | 50 |  | i | VI. BEM |
|  |  | talkum, lásd: 1.2.1. és 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 294. | TALLIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI (TI-ra számítva) |  |  | 0,1 | 0,4 |  | b, i | III. |
|  | 295. | TERC-AMIL-ACETÁT | CH3COOC(CH3)2C2H5 | 625-16-1 | 270 | 540 |  |  | EU2,3 |
|  | 296. | TERPENTIN |  | 8006-64-2 | 560 | 560 |  | i, sz, b | I. |
|  | 297. | TETRAHIDROFURÁN | (CH2)4O | 109-99-9 | 150 | 300 |  | b, i | II.2. EU3 |
|  |  | 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór-etiltio)ftálimid, lásd: kaptafol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 298. | 1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN*** | Cl2CHCHCl2 | 79-34-5 | 7 |  |  | b |  |
|  | 299. | TETRAKLÓRETILÉN | Cl2C=CCl2 | 127-18-4 | 50 | 50 |  | b | VI. |
|  |  | tetraklórmetán, lásd: szén-tetraklorid |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | timföld, lásd: alumínium-oxid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300. | TIOGLIKOLSAV | HSCH2COOH | 68-11-1 | 4 |  |  | b, m |  |
|  | 301. | TOLUOL | C6H5CH3 | 108-88-3 | 190 | 760 |  | b, i | II.2. BEM |
|  | 302. | TOLUOL-2,4-DIIZOCIANÁT | CH3C6H3(NCO)2 | 584-84-9 |  |  | 0,035 | k, i, sz |  |
|  | 303. | TOLUOL-2,6-DIIZOCIANÁT | CH3C6H3(NOCO)2 | 91-08-7 |  |  | 0,035 | k, i, sz |  |
|  | 304. | 2-TOLUIDIN | CH3C6H4NH2 | 95-53-4 |  |  | 0,5 | k, i, b |  |
|  | 305. | 3-TOLUIDIN | CH3C6H4NH2 | 108-44-1 | 9 |  |  | b |  |
|  | 306. | 4-TOLUIDIN | CH3C6H4NH2 | 106-49-0 | 1 | 4 |  | b |  |
|  | 307. | TOXAFÉN |  | 8001-35-2 |  |  |  | b, i | POP |
|  | 308. | TRIETIL-AMIN | N(C2H5)3 | 121-44-8 | 8,4 | 12,6 |  | b, i, m | V. EU3 |
|  | 309. | TRIKLÓRBENZOL (minden izomer) | C6H3Cl3 | 12002-48-1 | 38 | 152 |  | b | III. |
|  | 310. | 1,2,4-TRIKLÓRBENZOL | C6H3Cl3 | 120-82-1 | 15,1 | 37,8 |  | b | EU2,3 |
|  | 311. | 1,1,1-TRIKLÓRETÁN*** | CH3CCl3 | 71-55-6 | 555 | 1110 |  | b, i | II.2. EU3 |
|  | 312. | 1,1,2-TRIKLÓRETÁN*** | ClCH2CHCl2 | 79-00-5 | Magyarországon betiltott! |
|  | 313. | TRIKLÓRETILÉN | Cl2C=CHCl | 79-01-6 | 270 | 540 |  | sz | BEM |
|  | 314. | 2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV 2,4,5-T | Cl3C6H2OCH2COOH | 93-76-5 | 10 | 40 |  | b, i | II.2. PIC |
|  |  | triklórfluormetán F11, lásd: freonok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 315. | TRIKLÓRNAFTALIN | C10H5Cl3 | 1321-65-9 | 5 |  |  | b, i, sz |  |
|  |  | triklórtrifluoretán F113, lásd: freonok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 316. | TRIMETILAMIN | N(CH3)3 | 75-50-3 | 12,3 | 36,9 |  | m, sz |  |
|  | 317. | 1,2,3-TRIMETILBENZOL | C6H3(CH3)3 | 526-73-8 | 100 | * |  |  | EU2,3 |
|  | 318. | 1,2,4-TRIMETILBENZOL | C6H3(CH3)3 | 95-63-6 | 100 | * |  |  | EU2,3 |
|  | 319. | TRINIKKEL-DISZULFID | Ni3S2 | 12035-72-2 |  |  | 0,01 | k, sz |  |
|  | 320. | TRINITROTOLUOL | CH3C6H2(NO2)3 | 118-96-7 | 0,09 | 0,36 |  | b | II.1. |
|  |  | vanádium-pentoxid, lásd: divanádium-pentoxid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 321. | TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT | (CH3C6H4)3PO4 | 78-30-8 | 0,1 |  |  | b, i, sz |  |
|  | 322. | TRISZ(2,3-DIBRÓMPROPIL)-FOSZFÁT*** | C9H15Br6O4P | 126-72-7 |  |  |  |  | PIC |
|  | 323. | VAS(II)-OXID | FeO | 1345-25-1 | 6 resp |  |  |  |  |
|  | 324. | VAS(III)-OXID | Fe2O3 | 1309-37-1 | 6 resp |  |  |  |  |
|  | 325. | VINIL-BROMID | CH2=CHBr | 593-60-2 |  |  | 22 | k |  |
|  | 326. | VINIL-KLORID*** | CH2=CHCl | 75-01-4 |  |  | 7,77 | k |  |
|  | 327. | XILOL(ok) | C6H4(CH3)2 | 1330-20-7 | 221 | 442 |  | b | EU3 |
|  | 328. | m-XILOL | C6H4(CH3)2 | 108-38-3 | 221 | 442 |  | b | EU3 |
|  | 329. | p-XILOL | C6H4(CH3)2 | 106-42-3 | 221 | 442 |  | b | EU3 |
|  | 330. | o-XILOL | C6H4(CH3)2 | 95-47-6 | 221 | 442 |  | b | EU3 |
|  | 331. | XILIDIN(ek) | (CH3)2C6H3NH2 | 1300-73-8 | 25 |  |  | b |  |

Magyarázat:

| resp: | respirábilis por; |
| --- | --- |
| b: | bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe; |
| i: | ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); |
| k: | rákkeltő; |
| m: | maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); |
| sz: | túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); |
| PIC, POP | ezen fogalmakat az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények behozatalával, illetve kivitelével összefüggő bejelentési és előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet tartalmazza; |
| * | Európai indikatív” határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetekben jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni; |
| ** | 98/24/EK irányelvben közölt érték; |
| *** | az anyagra vonatkozó korlátozásokat a veszélyes anyagok és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló EüM-KöM együttes rendelet tatalmazza; |
| EU1 | 91/322/EGK irányelvben közölt érték; |
| EU2 | 96/94/EK irányelvben közölt érték; |
| EU3 | 2000/39/EK irányelvben közölt érték; |
| BEM | biológiai expozíciós mutató. |

Megjegyzés: a nem gőz/gázállapotú toxikus anyagok határértékei a belélegezhető porfrakcióra vonatkoznak (MSZ EN 481).

# 1.2. Szálló porok - ásványi, szerves

# 1.2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben

| Megnevezés | Megengedett koncentráció, mg/m3-ben |
| --- | --- |
|  | Totális (belélegezhető) | Respirábilis |
| Talkum (azbesztmentes) |  | 2 |
| Kvarc Krisztobalit Tridimit |  | 0,15 0,15 0,15 |
| Fapor | 5 |  |
| Egyéb inert porok* | 10 | 6 |

# * Megjegyzés: Nincs egészségkárosító (pl. mutagén, rákkeltő, fibrogén, mérgező, allergizáló, irritatív, egyéb mérgező) hatása.

# 1.2.2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm3-ben

| Megnevezés (CAS-számok) | Megengedett koncentráció (rost/cm3) |
| --- | --- |
| Azbeszt | aktinolit (77536-66-4) amozit (12172-73-5) antofillit (77536-67-5) krizotil (12001-29-5) krokidolit (12001-28-4) tremolit (77536-68-6) akár magában, akár elegyítve betiltott* | 0,1 (idővel súlyozott átlag 8 órára vonatkoztatva) |
| Egyéb rostszerkezetű porok | Üveg, ásvány, kerámia, műanyag | 1,0 |

# * Az azbeszt valamennyi formájának előállítása, felhasználása Magyarországon tiltott. [Lásd: 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet]

# 1.3. Az egyes anyagok csúcskoncentráció szerinti besorolása jellemző tulajdonságaik alapján

|  | Kategória | KATEGÓRIA | CSÚCSKONCENTRÁCIÓ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jele | (BESOROLÁS) | ÉRTÉKE (CK)(a) | IDŐTARTAMA (perc) | MŰSZAKONKÉNTI GYAKORISÁGA(b) |
|  | I. | HELYILEG IRRITÁLÓ ANYAGOK | ÁK |  |  |
|  | II. | FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül II.1: Felezési idő <2 óra II.2. Felezési idő 2 órától teljes munkaidőig | 4 x ÁK | 15 | 4 |
|  | III. | FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Hatás fellépésének ideje >2 óra Felezési idő > Műszak idő (ERŐSEN KUMULÁLÓDÓ) | 4 x ÁK | 15 | 4 |
|  | IV. | NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK ÁK >500 ml/m3 (a) | 4 x ÁK | 15 | 4 |
|  | V. | INTENZÍV SZAGÚ ANYAGOK | ÁK!! |  |  |
|  | VI. | IRREVERZIBILIS KÁROSODÁST OKOZÓ ANYAGOK | ÁK!! |  |  |
|  |  | EGYÉB | 8 x ÁK | 60 perc/műszak |  |

(a) Az 500 ml/m3 érték átszámítása mg/m3 koncentráció egységre, 20 °C-on:

(b) Az I. és V. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték megegyezik az ÁK-értékkel, ellenőrzése legfeljebb 15 perces mintavétellel történik.

A II-IV. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces átlagérték és a túllépési tényező 4. (A túllépési tényező fejezi ki, hogy a CK-érték hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg.

A VI. kategóriájú irreverzibilis károsodást okozó anyagok; az ÁK-érték = a CK-értékkel.

# A csúcskoncentrációk meghatározása:

# A CK-értékek 15 perc referenciaidőre vonatkoznak.

# A csúcskoncentrációk meghatározása legfeljebb 15 perc mintavételi idejű mintákkal történhet.

# Bizonyos súlyos, irreverzibilis egészségkárosodást okozó anyagok esetében (kivételesen) az ÁK-érték egyenlő a CK-értékkel; ellenőrzésük legfeljebb 15 perces mintavétellel történik.

# Egyéb anyagok, anyagcsoportok esetében (az CK-érték nagyobb az ÁK-értéknél) az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc).

# A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg.

# 2. A munkahelyi átlagos levegőszennyezettség kiszámítása

# 2.1. Egy szennyező anyag esetén

# A munkahelyi átlagos levegőszennyezettséget mg/m3-ben (CÁ) a következő összefüggéssel számítjuk ki:

# ahol:

C1, C2, ... Cn a t1, t2, ..., tn időszakokhoz tartozó légszennyező anyagok koncentrációi (mg/m3).

t1 + t2 ... + tn = 8 óra

# 2.2. Határérték meghatározása több veszélyes anyag munkatérben való egyidejű jelenléte esetén.

# 1. Additív hatások. Ha a munkatérben két vagy több, azonos szervrendszerre ható veszélyes anyag (hSz) van jelen, ezek hatása összegződik - additív hatás.

# Hasonlóképpen additív hatásúnak kell tekinteni a mutagén (M) és a karcinogén (K) anyagokat is.

# Ezek esetében az ÁK-értéket az alábbi képlettel határozzuk meg:

# hSz: azonos szervre, szervrendszerre ható anyag; hSz1-nc: azonos szervre; szervrendszerre ható anyagok koncentrációja a munkatérben;

# M1-nc: mutagén anyagok koncentrációja a munkatérben;

# K1-nc: karcinogén anyagok koncentrációja a munkatérben;

# hSz1-nÁK, M1-nÁK, K1-nMK: az adott azonos szervre/szervrendszerekre ható, mutagén, illetve karcinogén anyagok ÁK-, illetőleg MK-értéke;

# magyarázat hSz anyagokhoz: pl. valamennyi szerves oldószer hat az idegrendszerre! A maró, irritáló, szenzibilizáló anyagok túlnyomó többsége hat a bőrre, szemre, nyálkahártyákra! Csaknem valamennyi nehézfém hat a parenchimás szervekre!

# * ha az adott mutagén anyagoknak MK-értéke van, az ÁK-érték helyett az szerepeljen!

# 2. Szinergista/potencírozó hatású munkatér légszennyezők. Ezek esetében egyedileg kell eljárni. A potencírozott interakciók jellegzetesen nagy koncentrációk esetében alakulnak ki; kisebb koncentrációk esetén ennek valószínűsége kisebb.

# 3. Független hatású munkatér légszennyezők. Ezek esetében a meghatározott ÁK-érték az iránymutató.

# 3. Ha a munkatér levegőjében egyidejűleg több vegyi anyag van jelen - egyaránt beleértve a rákkeltő hatású és nem rákkeltő hatású anyagokat - a megengedhető értéket az alábbi összefüggés szerint kell kiszámítani:

# ahol:

| C1: | a munkatérben mért nem rákkeltő anyag koncentrációja; |
| --- | --- |
| R1: | a munkatérben mért rákkeltő anyag koncentrációja; |
| ÁK: | átlagos koncentráció (nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi); |
| MK: | maximális koncentráció (rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja); |
| 1,2, ... n: | az egyes nem rákkeltő, illetőleg rákkeltő anyagok indexben elhelyezett „sorszámai”; azonos indexek a számlálóban és nevezőben azonos anyagot jelentenek. |

2. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez

###### A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

VIZELETBEN

|  |  |  |  | Megengedhető határérték |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vegyi anyag | Biológiai expozíciós (hatás) mutató | Mintavétel ideje | mg/g kreatinin | mikromol/mmol kreatinin (kerekített értékek) |
|  | Anilin | p-amino-fenol | m.u. | 10 | 10 |
|  | Arzén | arzén | m.u. | 0,13 | 0,20 |
|  | Benzol | t,t-mukonsav | m.u. | 1,5 | 1,2 |
|  | Dimetilformamid | N-metil-formamid | m.u. | 40 | 76 |
|  | Etil-benzol | mandulasav | mhv., m.u. | 1500 | 1110 |
|  | Fenol | fenol | m.u. | 300 | 360 |
|  | Fluorid vegyületek | fluorid | m.u. köv. m.e. | 7 4 | 42 24 |
|  | Higany (szervetlen) | higany | n.k. | 0,05 | 0,028 |
|  | Kadmium | kadmium | n.k. | 0,01 | 0,01 |
|  | Króm | króm | m.u. | 0,02 k | 0,043 |
|  | Kobalt | kobalt | m.u. | 0,03 | 0,058 |
|  | n-Hexán | 2,5-hexán-dion | m.u. | 3,5 | 3,5 |
|  | Nikkel | nikkel | mhv., m.u. | 0,02 | 0,038 |
|  | Nitro-benzol | p-nitro-fenol | m.u. | 5 | 4,0 |
|  | Szelén | szelén | n.k. | 0,075 | 0,110 |
|  | Sztirol | mandulasav | mhv., m.u. | 1000 | 740 |
|  | Toluol | o-krezol | m.u. | 1 | 1,05 |
|  | Triklór-etilén | triklór-ecetsav | mhv., m.u. | 50 | 35 |
|  | Xilol | metil-hippursavak | m.u. | 1500 | 860 |

# Megjegyzések:

| m.u. | műszak után |
| --- | --- |
| n.k. | nem kritikus |
| mhv. | munkahét végén |
| köv.m.e. | következő műszak előtt |
| k | rákkeltő hatású anyag; a javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő |

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

VÉRBEN

|  |  |  |  | Megengedhető határérték |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vegyi anyag | Biológiai expozíciós (hatás) mutató | Mintavétel ideje | mikrogramm/l | mikromol/l (kerekített értékek) |
|  | Anilin | methemoglobin | mhv. - m.u. | 3% az (összhemoglobin %-ában) |
|  | Kadmium | kadmium | n.k. | 10 | 0,09 |
|  | Ólom (szervetlen) | ólom cink-protoporfirin (előszűrésre)*** | n.k. három hónapnál hosszabb expozíció esetén alkalmazható | 500* 300** 5,9* mikrogramm/ g Hb 3,9** mikrogramm/ g Hb | 2,4 1,5 150 mikromol/mol haem* 100 mikromol/mol haem** |
|  | Szén-monoxid | CO Hb | m.u. | 5% az összhemoglobin %-ában |
|  | Szerves foszforsav-észter tartalmú peszticidek | vörösvérsejt vagy teljes vér acetilko-lineszteráz (EC. 3.1.1.7.) aktivitás | n.k. | <25%-os aktivitáscsökkenés az expozíció előtt mért alapaktivitáshoz viszonyítva**** |

# Megjegyzések:

| m.u. | műszak után |
| --- | --- |
| n.k. | nem kritikus |
| mhv. | munkahét végén |
| k | rákkeltő hatású anyag; javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő |
| * | férfiak és 45 évnél idősebb nők |
| ** | 45 évnél fiatalabb nők |
| *** | határérték túllépése esetén a vérólom koncentráció meghatározása kötelező |
| **** | az alapaktivitás az expozíciómentes periódusban egy héten belül két alkalommal történt mérések értékeinek átlaga |

3. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez

###### Fém-ólom és az ólom inonos vegyületei expozíciójával veszélyeztetett munkavállalók egészségvédelmére vonatkozó különleges szabályok

1. Az alábbi - nem teljeskörűen felsorolt - tevékenységek során az ólomabszorpció kockázata valószínűsíthető:

# 1. Ólomkoncentrátum kezelése

# 2. Ólom- és cinkkohászat és finomítás (primer és szekunder)

# 3. Ólom-arzenát spray gyártása és kezelése

# 4. Ólom-oxid gyártása

# 5. További ólomvegyületek előállítása (beleértve az ólom alkil-vegyületei előállításának azt a részét, amely fémes ólom és az ionos ólomvegyületek expozíciójával jár)

# 6. Ólomtartalmú festékek, zománcok, masztix és színezékek gyártása

# 7. Akkumulátorgyártás recycling (1)

# 8. Ólom- és ónművesség

# 9. Ólomforrasz gyártása

# 10. Ólommag gyártása (lövedékhez)

# 11. Ólomalapú vagy -ötvözetű tárgyak gyártása

# 12. Ólomtartalmú festékek, zománcok, masztix és színezékek használata

# 13. Kerámia- és agyagáru ágazatok (1)

# 14. Kristályüveg ágazatok

# 15. Ólomadalékokat felhasználó műanyag ágazatok

# 16. Ólomforrasz gyakori használata zárt térben

# 17. Ólom használata melletti nyomdászat

# 18. Hulladékhasznosítás, főleg az ólomtartalmú festékekkel bevont anyagok ártalmatlanítási műveletei, valamint ipari létesítmények (pl. ólomkemencék) bontása (1)

# 19. Ólommagos lőszerek zárttéri használata

# 20. Autógyártás és -javítás (1)

# 21. Ólmot tartalmazó acél (1)

# 22. Ólmozás

# 23. Ólom és ólomtartalmú fémek kinyerése

# Megjegyzés: (1) Amennyiben használtak ólmot vagy jelen van ólom.

# 2. Ólomexpozícióban végzett tevékenység esetén különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

# aa) ne forduljon elő a dohányzással, étkezéssel vagy ivással történő ólomfelvétel veszélye,

# ab) olyan helyeket kell kijelölni, ahol a munkavállalók az ólomkontamináció kockázata nélkül étkezhetnek és ihatnak,

# ac) az olyan nagyon meleg munkahelyeken, ahol szükséges a munkavállalók folyadékfogyasztása, olyan ivóvízről vagy más italról kell gondoskodni, amelyet nem szennyez a munkahelyen jelen lévő ólom;

# ba) a munkavállalókat az őket érő ólomvegyületek fiziko-kémiai tulajdonságainak megfelelő munka- vagy védőruhával kell ellátni,

# bb) az ilyen munka- vagy védőruha maradjon a munkahely területén. Ezek mosása megoldható a vállalkozáson kívül is, amennyiben egy mosoda alkalmas az ilyen természetű feladatra; ha a vállalkozás maga nem végzi el a tisztítást, ott zárt konténerekkel kell megoldani a ruhadarabok mosodába szállítását,

# bc) a munka- vagy védőruhát és az utcai ruhát külön kell tárolni,

# bd) a munkavállalók részére megfelelő mosdókról, így fekete-fehér rendszerű öltöző-mosdó-zuhanyzóról kell gondoskodni.